„Przebudowa budynku byłej strażnicy granicznej z pomieszczeniami zaadaptowanymi na izby krótkotrwałego przetrzymywania w Ustrzykach Dolnych”

KOSZTORYS OFERTOWY

IZP.272.9.2021

| Lp. | Podstawa | Nr | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem | WARTOŚĆ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | spec |  |  |  |  |  |
|  |  | . |  |  |  |  |  |
|  |  | techn. |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | PRACE BUDOWLANE |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  | ROZBIÓRKI |  |  |  |  |
| 1 | KNR 4-01 |  | Wykucie z muru drzwi o powierzchni ponad 2 m2 | m2 |  |  |  |
| d.1. | 0354-05 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2*0.70*2.00+14*0.90*2.00+10*1.00*2.00+1.40*2.0+1.50*2.00+1.60*2.00 | m2 | 57.000 |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 57.000 |  |
| 2 | KNR 4-01 |  | Wykucie z muru okien o powierzchni ponad 2 m2 | m2 |  |  |  |
| d.1. | 0354-05 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 7*1.71+1.92+2.70+1.62+0.43+1.30+0.53+2*2.70+3*1.80+2*2.16+2*1.16+ | m2 | 52.290 |  |  |
|  |  |  | 3*1.80+2*1.13+6*0.25+6*0.84+2*0.09 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 52.290 |  |
| 3 | KNR 4-01 |  | Demontaż okien dachowych o powierzchni do 1 m2 | szt. |  |  |  |
| d.1. | 0354-03 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 6 | szt. | 6.000 |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 6.000 |  |
| 4 | KNR 4-01 |  | Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, | m2 |  |  |  |
| d.1. | 0535-08 |  | gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 0.25*2*(13.53+18.60) | m2 | 16.065 |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 16.065 |  |
| 5 | KNR 4-01 |  | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku | m |  |  |  |
| d.1. | 0535-06 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 4*6.4 | m | 25.600 |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 25.600 |  |
| 6 | KNR 4-01 |  | Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku | m |  |  |  |
| d.1. | 0535-04 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2*(13.53+18.60+2.76) | m | 69.780 |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 69.780 |  |
| 7 | KNR 4-01 |  | Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku | m2 |  |  |  |
| d.1. | 0535-02 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 0.5*1.63*2.57 | m2 | 2.095 |  |  |
|  |  |  | 2*(0.5*(2.76+5.92)*4.70-1.30*1.02) | m2 | 38.144 |  |  |
|  |  |  | 4*0.5*1.89*1.52 | m2 | 5.746 |  |  |
|  |  |  | 2*1.64*1.52 | m2 | 4.986 |  |  |
|  |  |  | 0.5*2.30*2.74 | m2 | 3.151 |  |  |
|  |  |  | 2*0.5*(1.56+2.03)*1.95 | m2 | 7.001 |  |  |
|  |  |  | 0.5*8.83*13.23-2*0.5*1.88*1.43-2*0.5*(1.43+2.35)*2.65-3*0.70*0.95 | m2 | 43.710 |  |  |
|  |  |  | 0.5*8.83*13.23-3*0.7*0.95 | m2 | 56.415 |  |  |
|  |  |  | 0.5*(5.60+18.33)*9.03-2.76*5.93-0.5*4.77*5.93 | m2 | 77.534 |  |  |
|  |  |  | 0.5*(5.60+18.33)*9.03-2*0.5*(1.62+4.18)*2.01 | m2 | 96.386 |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 335.168 |  |
| 8 | KNR 4-01 |  | Wymiana deskowania dachu z desek o grubości 19 mm na styk | m2 |  |  |  |
| d.1. | 0414-01 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 0.5*1.63*2.57 | m2 | 2.095 |  |  |
|  |  |  | 2*(0.5*(2.76+5.92)*4.70-1.30*1.02) | m2 | 38.144 |  |  |
|  |  |  | 4*0.5*1.89*1.52 | m2 | 5.746 |  |  |
|  |  |  | 2*1.64*1.52 | m2 | 4.986 |  |  |
|  |  |  | 0.5*2.30*2.74 | m2 | 3.151 |  |  |
|  |  |  | 2*0.5*(1.56+2.03)*1.95 | m2 | 7.001 |  |  |
|  |  |  | 0.5*8.83*13.23-2*0.5*1.88*1.43-2*0.5*(1.43+2.35)*2.65-3*0.70*0.95 | m2 | 43.710 |  |  |
|  |  |  | 0.5*8.83*13.23-3*0.7*0.95 | m2 | 56.415 |  |  |
|  |  |  | 0.5*(5.60+18.33)*9.03-2.76*5.93-0.5*4.77*5.93 | m2 | 77.534 |  |  |
|  |  |  | 0.5*(5.60+18.33)*9.03-2*0.5*(1.62+4.18)*2.01 | m2 | 96.386 |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 335.168 |  |
| 9 | KNR 4-01 |  | Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek | m2 |  |  |  |
| d.1. | 0426-03 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2*0.5*(1.63+3.67)*0.92 | m2 | 4.876 |  |  |
|  |  |  | 5.38*1.79+0.5*(2.01+5.38)*2.00+2*0.5*1.96*1.79-2*0.94*1.25 | m2 | 18.179 |  |  |
|  |  |  | 0.5*(4.13+2.54)*1.53 | m2 | 5.103 |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 28.158 |  |
| 10 | KNR 4-01 |  | Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wa- | m3 |  |  |  |
| d.1. | 0349-02 |  | piennej |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |

|  | parter |  | 0.24*2.75*2.20-0.24*2.10*0.90+2*(0.17*2.75*4.96-0.17*2.10*1.09)+0.17* | m3 | 7.958 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2.75*4.83-0.17*2.10*0.80+0.15*2.75*1.56-0.15*2.10*0.90+0.10*2.75*2.24- |  |  |  |  |
|  |  |  | 2*0.15*2.10*0.71+0.10*2.75*1.62+0.07*2.75*0.80 |  |  |  |  |
|  | piętro |  | 0.17*3.30*4.96+0.15*3.30*4.96+0.15*3.30*3.18-0.15*2.10*1.00+0.10* | m3 | 8.104 |  |  |
|  |  |  | 3.30*3.01+0.10*3.30*2.02-2*0.10*2.10*0.81+0.10*3.30*0.87 |  |  |  |  |
|  | poddasze |  | 0.10*2.40*2.03-0.10*2.10*0.90+0.15*2.40*1.47-0.15*2.10*1.00+0.15* | m3 | 0.712 |  |  |
|  |  |  | 2.40*1.43-0.15*2.10*1.00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 16.774 |  |
| 11 | KNR 4-01 |  | Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścia- | m2 |  |  |  |
| d.1. | 0701-02 |  | nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2.75*171.35+3.30*155.98+2.40*107.39-57.00-52.29 | m2 | 1134.393 |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 1134.393 |  |
| 12 | KNR-W 4- |  | Rozebranie posadzek | m2 |  |  |  |
| d.1. | 01 0819-05 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 151.40+152.18+96.97 | m2 | 400.550 |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 400.550 |  |
| 13 | KNR 4-04 |  | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i | m3 |  |  |  |
| d.1. | 1103-04 |  | wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 30 km |  |  |  |  |
| 1 | 1103-05 |  |  |  |  |  |  |
|  | ściany ceg- |  | 1.4*16.774 | m3 | 23.484 |  |  |
|  | lane |  |  |  |  |  |  |
|  | tynki |  | 1.4*0.02*1134.393 | m3 | 31.763 |  |  |
|  | posadzki |  | 1.4*0.07*400.50 | m3 | 39.249 |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 94.496 |  |
| 1.2 |  |  | ODCINKOWE WZMACNIANIE STROPU |  |  |  |  |
| 14 | KNR 4-01 |  | Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie | m3 |  |  |  |
| d.1. | 0329-03 |  | wapiennej lub cementowo-wapiennej dla belek wzmacniających |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 2*11*0.25*0.75*0.45 | m3 | 1.856 |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 1.856 |  |
| 15 | KNR 4-01 |  | Uzupełnienie niezbrojonych ścian o grubości do 20 cm z betonu monoli- | m3 |  |  |  |
| d.1. | 0203-02 |  | tycznego - poduszka betonowa |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 2*11*0.25*0.20*0.45 | m3 | 0.495 |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 0.495 |  |
| 16 | KNR 4-01 |  | Uzupełnienie niezbrojonych ścian - wykonanie podlewki do oparcia belek | dm3 |  |  |  |
| d.1. | 0203-02 |  | nadproży z zaprawy wysokiej wytrzymałości, bezskurczowej |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 2*11*0.1*25*45 | dm3 | 2475.000 |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 2475.000 |  |
| 17 | KNR 2-05 |  | Konstrukcje podparć,zawieszeń i osłon o masie elementu do 10 kg - bla- | kg |  |  |  |
| d.1. | 0208-02 |  | cha układana na zaprawie bezskurczowej |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 2*11*8.83 | kg | 194.260 |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 194.260 |  |
| 18 | KNR 4-01 |  | Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i ob- | m |  |  |  |
| d.1. | 0313-04 |  | sadzenie belek stalowych ceownik C160 |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 2.53 | m | 2.530 |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 2.530 |  |
| 19 | KNR 4-01 |  | Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i ob- | m |  |  |  |
| d.1. | 0313-04 |  | sadzenie belek stalowych ceownik C200 |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 2.70 | m | 2.700 |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 2.700 |  |
| 20 | KNR 4-01 |  | Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i ob- | m |  |  |  |
| d.1. | 0313-05 |  | sadzenie belek stalowych ceownik C220 |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 2*5.59 | m | 11.180 |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 11.180 |  |
| 21 | KNR 4-01 |  | Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i ob- | m |  |  |  |
| d.1. | 0313-05 |  | sadzenie belek stalowych ceownik C240 |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 3.5*4*5.46 | m | 76.440 |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 76.440 |  |
| 22 | KNR 4-01 |  | Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i ob- | m |  |  |  |
| d.1. | 0313-05 |  | sadzenie belek stalowych dwuteownik HEA 280 |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 5.46 | m | 5.460 |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 5.460 |  |
| 23 | KNR 4-01 |  | Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i ob- | m |  |  |  |
| d.1. | 0313-05 |  | sadzenie belek stalowych dwuteownik HEA 300 |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 5.46 | m | 5.460 |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 5.460 |  |
| 1.3 |  |  | NAPRAWA DACHU |  |  |  |  |
| 24 | KNR 0-23 |  | Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej gr. 18cm -przykle- | m2 |  |  |  |
| d.1. | 2613-01 |  | jenie płyt z wełny mineralnej do ścian |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 2*1.20*(0.34+0.97) | m2 | 3.144 |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 3.144 |  |
| 25 | KNR 0-23 |  | Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - przymocowanie | szt |  |  |  |
| d.1. | 2613-04 |  | płyt z wełny mineralnej za pomocą łączników metalowych do ścian z cegły |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 5*3.144 | szt | 15.720 |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 15.720 |  |
| 26 | KNR 0-23 |  | Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - przyklejenie war- | m2 |  |  |  |
| d.1. | 2613-06 |  | stwy siatki na ścianach |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 2*1.20*(0.34+0.97) | m2 | 3.144 |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 3.144 |  |
| 27 | KNR 0-23 |  | Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - ochrona narożni- | m |  |  |  |
| d.1. | 2613-08 |  | ków wypukłych kątownikiem metalowym |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 2*4*1.20 | m | 9.600 |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 9.600 |  |
| 28 | NNRNKB |  | (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu po- | m2 |  |  |  |
| d.1. | 202 0541-02 |  | nad 25 cm - obróbki czapek |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 2*0.54*1.17 | m2 | 1.264 |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 1.264 |  |
| 29 | KNR 0-23 |  | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wy- | m2 |  |  |  |
| d.1. | 0931-01 |  | konana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkła- |  |  |  |  |
| 3 |  |  | dowej masy tynkarskiej |  |  |  |  |
|  |  |  | 2*1.20*(0.34+0.97) | m2 | 3.144 |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 3.144 |  |
| 30 | KNR 0-23 |  | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wy- | m2 |  |  |  |
| d.1. | 0931-02 |  | konana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i |  |  |  |  |
| 3 |  |  | powierzchnie poziome |  |  |  |  |
|  |  |  | 2*1.20*(0.34+0.97) | m2 | 3.144 |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 3.144 |  |
| 31 | ZKNR C-2 |  | Malowanie elewacji farbą silikatową dwukrotnie; tynk fakturowy RAL 9006 | m2 |  |  |  |
| d.1. | 0119-09 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 2*1.20*(0.34+0.97) | m2 | 3.144 |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 3.144 |  |
| 32 | KNR 0-15 |  | Osadzenie okien w połaci dachowej - okno 70x120cm | szt |  |  |  |
| d.1. | 0526-02 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 6 | szt | 6.000 |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 6.000 |  |
| 33 | KNR AT-09 |  | Warstwy konstrukcyjne budowlane - ochrona mechaniczna - mata struktu- | m2 |  |  |  |
| d.1. | 0201-03 |  | ralna |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 0.5*1.63*2.57 | m2 | 2.095 |  |  |
|  |  |  | 2*(0.5*(2.76+5.92)*4.70-1.30*1.02) | m2 | 38.144 |  |  |
|  |  |  | 4*0.5*1.89*1.52 | m2 | 5.746 |  |  |
|  |  |  | 2*1.64*1.52 | m2 | 4.986 |  |  |
|  |  |  | 0.5*2.30*2.74 | m2 | 3.151 |  |  |
|  |  |  | 2*0.5*(1.56+2.03)*1.95 | m2 | 7.001 |  |  |
|  |  |  | 0.5*8.83*13.23-2*0.5*1.88*1.43-2*0.5*(1.43+2.35)*2.65-3*0.70*1.20 | m2 | 43.185 |  |  |
|  |  |  | 0.5*8.83*13.23-3*0.7*1.20 | m2 | 55.890 |  |  |
|  |  |  | 0.5*(5.60+18.33)*9.03-2.76*5.93-0.5*4.77*5.93 | m2 | 77.534 |  |  |
|  |  |  | 0.5*(5.60+18.33)*9.03-2*0.5*(1.62+4.18)*2.01 | m2 | 96.386 |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 334.118 |  |
| 34 | NNRNKB |  | (z.IV) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 blachą stalową powlekaną | m2 |  |  |  |
| d.1. | 202 0525-02 |  | płaską na rąbek podwójny |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 0.5*1.63*2.57 | m2 | 2.095 |  |  |
|  |  |  | 2*(0.5*(2.76+5.92)*4.70-1.30*1.02) | m2 | 38.144 |  |  |
|  |  |  | 4*0.5*1.89*1.52 | m2 | 5.746 |  |  |
|  |  |  | 2*1.64*1.52 | m2 | 4.986 |  |  |
|  |  |  | 0.5*2.30*2.74 | m2 | 3.151 |  |  |
|  |  |  | 2*0.5*(1.56+2.03)*1.95 | m2 | 7.001 |  |  |
|  |  |  | 0.5*8.83*13.23-2*0.5*1.88*1.43-2*0.5*(1.43+2.35)*2.65-3*0.70*1.20 | m2 | 43.185 |  |  |
|  |  |  | 0.5*8.83*13.23-3*0.7*1.20 | m2 | 55.890 |  |  |
|  |  |  | 0.5*(5.60+18.33)*9.03-2.76*5.93-0.5*4.77*5.93 | m2 | 77.534 |  |  |
|  |  |  | 0.5*(5.60+18.33)*9.03-2*0.5*(1.62+4.18)*2.01 | m2 | 96.386 |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 334.118 |  |
| 35 | NNRNKB |  | (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 | m2 |  |  |  |
| d.1. | 202 0541-01 |  | cm |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 0.25*(2*18.33+2*13.23+5.60+4*11.04+4.90+2*2.76+2*3.40+2*5.66+4* | m2 | 52.560 |  |  |
|  |  |  | 1.64+4*1.52+4*2.42+4*1.52+2.74+2*2.68+2*2.03+1.56+2*1.95+12*0.70+ |  |  |  |  |
|  |  |  | 12*1.20) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 52.560 |  |
| 36 | KNR-W 2- |  | Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm - z blachy stalowej powlekanej | m |  |  |  |
| d.1. | 02 0519-03 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 2*(2.8+13.2+18.3)-4.7 | m | 63.900 |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 63.900 |  |
| 37 | KNR-W 2- |  | Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - z blachy stalowejj powlekanej | m |  |  |  |
| d.1. | 02 0526-02 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 4*6.4 | m | 25.600 |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 25.600 |  |
| 38 | KNR 0-23 |  | Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej gr. 18cm -przykle- | m2 |  |  |  |
| d.1. | 2613-01 |  | jenie klejem do drewna płyt z wełny mineralnej do ścian |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 2*0.5*(1.63+3.67)*0.92 | m2 | 4.876 |  |  |
|  |  |  | 5.38*1.79+0.5*(2.01+5.38)*2.00+2*0.5*1.96*1.79-2*0.94*1.25 | m2 | 18.179 |  |  |
|  |  |  | 0.5*(4.13+2.54)*1.53 | m2 | 5.103 |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 28.158 |  |
| 39 | KNR 0-23 |  | Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - przymocowanie | szt |  |  |  |
| d.1. | 2613-04 |  | płyt z wełny mineralnej za pomocą łączników metalowych do ścian z |  |  |  |  |
| 3 |  |  | drewna |  |  |  |  |
|  |  |  | 5*28.158 | szt | 140.790 |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 140.790 |  |
| 40 | KNR AT-09 |  | Folie paroizolacyjne układane na deskowaniu - rozstaw kontrłat 0,60 m | m2 |  |  |  |
| d.1. | 0102-01 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 28.158 | m2 | 28.158 |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 28.158 |  |
| 41 |  |  | Odtworzenie pokrycia z desek - wraz z przygotowaniem desek z rozbiórki | m2 |  |  |  |
| d.1. | wycena in- |  | i impregnacją |  |  |  |  |
| 3 | dywidualna |  | 28.158 | m2 | 28.158 |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 28.158 |  |
| 1.4 |  |  | FUNDAMENTY |  |  |  |  |
| 42 | KNR 2-31 |  | Rozebranie opaski budynku - chodniki w obniżeniu | m2 |  |  |  |
| d.1. | 0815-02 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 61.00 | m2 | 61.000 |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 61.000 |  |
| 43 | KNR 2-31 |  | Ręczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubości 20 | m2 |  |  |  |
| d.1. | 0802-01 |  | cm |  |  |  |  |
| 4 | 0802-02 |  | 61.00 | m2 | 61.000 |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 61.000 |  |
| 44 | KNR 2-01 |  | Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głę- | m3 |  |  |  |
| d.1. | 0310-01 |  | bok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.I-II) |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 0.5*(0.35+0.90)*0.90*2*(16.84+11.76) | m3 | 32.175 |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 32.175 |  |
| 45 | KNR AT-40 |  | Oczyszczenie i zmycie podłoża | m2 |  |  |  |
| d.1. | 0106-02 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 1.70*2*(16.84+11.76) | m2 | 97.240 |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 97.240 |  |
| 46 | KNR AT-40 |  | Ręczne gruntowanie podłoża | m2 |  |  |  |
| d.1. | 0106-03 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 1.70*2*(16.84+11.76) | m2 | 97.240 |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 97.240 |  |
| 47 | KNR 0-41 |  | Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - uszczelnienie po- | m2 |  |  |  |
| d.1. | 0107-02 |  | wierzchni poddanych działaniu wilgoci pochodzącej z gruntu |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 1.70*2*(16.84+11.76) | m2 | 97.240 |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 97.240 |  |
| 48 | KNR 0-41 |  | Docieplenie ścian piwnic płytami styrodurowymi 300kPa gr.15cm moco- | m2 |  |  |  |
| d.1. | 0115-02 |  | wanymi całopowierzchniowo |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 1.70*2*(16.84+11.76) | m2 | 97.240 |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 97.240 |  |
| 49 | KNNR-W 3 |  | Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej | m2 |  |  |  |
| d.1. | 0207-01 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 1.10*2*(16.84+11.76) | m2 | 62.920 |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 62.920 |  |
| 50 | KNR 2-01 |  | Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.I- | m3 |  |  |  |
| d.1. | 0320-0402 |  | II; głębokość do 3.0 m, szerokość 1.6-2.5 m |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 32.175-0.15*97.24 | m3 | 17.589 |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 17.589 |  |
| 51 | KNR 2-01 |  | Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III | m3 |  |  |  |
| d.1. | 0236-01 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 17.589 | m3 | 17.589 |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 17.589 |  |
| 52 | KNR 2-01 |  | Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 1.25 m3 z | m3 |  |  |  |
| d.1. | 0239-01 |  | transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl. 20 km lub |  |  |  |  |
| 4 | 0214-03 |  | na odkład; grunt kat. I-II |  |  |  |  |
|  |  |  | 32.175-17.589 | m3 | 14.586 |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 14.586 |  |
| 53 | KNR 0-23 |  | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przymocowanie płyt | szt |  |  |  |
| d.1. | 2612-04 |  | styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły - dodtko- |  |  |  |  |
| 4 |  |  | we mocowanie płyt styroduru w strefie cokołowej |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.60*2*(16.84+11.76) | szt | 34.320 |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 34.320 |  |
| 54 | KNR 0-23 |  | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy | m2 |  |  |  |
| d.1. | 2612-06 |  | siatki na ścianach |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 0.60*2*(16.84+11.76) | m2 | 34.320 |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 34.320 |  |
| 55 | KNR 2-31 |  | Podbudowa wyk.ręcznie z gruntu stabilizowanego cementem - grubość 20 | m2 |  |  |  |
| d.1. | 0113-01 |  | cm |  |  |  |  |
| 4 | 0113-05 |  | 61.00 | m2 | 61.000 |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 61.000 |  |
| 56 | KNR 2-31 |  | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce | m2 |  |  |  |
| d.1. | 0511-02 |  | cementowo-piaskowej |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 61.00 | m2 | 61.000 |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 61.000 |  |
| 1.5 |  |  | ELEWACJA |  |  |  |  |
| 57 | KNR 0-19 |  | Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych drewnia- | m2 |  |  |  |
| d.1. | 1022-08 |  | nych bez obróbki obsadzenia o pow. do 1.5 m2 - okna zewnętrzne drew- |  |  |  |  |
| 5 |  |  | niane odtworzone na wzór istniejących Umax 0,9 W/m2K |  |  |  |  |
|  | O5 |  | 0.432 | m2 | 0.432 |  |  |
|  | O6 |  | 1.298 | m2 | 1.298 |  |  |
|  | O7 |  | 0.528 | m2 | 0.528 |  |  |
|  | O11 |  | 2*1.16 | m2 | 2.320 |  |  |
|  | O13 |  | 2*1.125 | m2 | 2.250 |  |  |
|  | O14 |  | 6*0.25 | m2 | 1.500 |  |  |
|  | O16 |  | 2*0.09 | m2 | 0.180 |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 8.508 |  |
| 58 | KNR 0-19 |  | Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych drewnia- | m2 |  |  |  |
| d.1. | 1022-09 |  | nych bez obróbki obsadzenia o pow. do 2.0 m2 - okna zewnętrzne drew- |  |  |  |  |
| 5 |  |  | niane odtworzone na wzór istniejących Umax 0,9 W/m2K |  |  |  |  |
|  | O1 |  | 7*1.71 | m2 | 11.970 |  |  |
|  | O2 |  | 1.92 | m2 | 1.920 |  |  |
|  | O4 |  | 1.62 | m2 | 1.620 |  |  |
|  | O9 |  | 3*1.80 | m2 | 5.400 |  |  |
|  | O12 |  | 3*1.80 | m2 | 5.400 |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 26.310 |  |
| 59 | KNR 0-19 |  | Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych drewnia- | m2 |  |  |  |
| d.1. | 1022-10 |  | nych bez obróbki obsadzenia o pow. do 2.5 m2 - okna zewnętrzne drew- |  |  |  |  |
| 5 |  |  | niane odtworzone na wzór istniejących Umax 0,9 W/m2K |  |  |  |  |
|  | O10 |  | 2*2.16 | m2 | 4.320 |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 4.320 |  |
| 60 | KNR 0-19 |  | Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych drewnia- | m2 |  |  |  |
| d.1. | 1022-11 |  | nych bez obróbki obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2 - okna zewnętrzne |  |  |  |  |
| 5 |  |  | drewniane odtworzone na wzór istniejących Umax 0,9 W/m2K |  |  |  |  |
|  | O3 |  | 2.704 | m2 | 2.704 |  |  |
|  | O8 |  | 2*2.70 | m2 | 5.400 |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 8.104 |  |
| 61 | KNR 0-19 |  | Montaż drzwi drewnianych dwuskrzydłowych zewnętrznych odtworzonych | m2 |  |  |  |
| d.1. | 1024-08 |  | na wzór istniejacych Umax 1,3 W/m2K - D1 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 3.432 | m2 | 3.432 |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 3.432 |  |
| 62 | KNR 0-19 |  | Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych zewnętrznych odtworzo- | m2 |  |  |  |
| d.1. | 1024-06 |  | nych na wzór istniejacych Umax 1,3 W/m2K - D2 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 4.68 | m2 | 4.680 |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 4.680 |  |
| 63 | KNR 0-19 |  | Montaż drzwi drewnianych dwuskrzydłowych zewnętrznych odtworzonych | m2 |  |  |  |
| d.1. | 1024-08 |  | na wzór istniejacych Umax 1,3 W/m2K - D3 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 3.64 | m2 | 3.640 |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 3.640 |  |
| 64 | KNR 0-23 |  | Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej gr. 18cm -przykle- | m2 |  |  |  |
| d.1. | 2613-01 |  | jenie płyt z wełny mineralnej do ścian |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 17.19*2.78-7*1.63 | m2 | 36.378 |  |  |
|  |  |  | 17.19*2.78-4.55-2.70-1.62-0.43-0.53-1.30 | m2 | 36.658 |  |  |
|  |  |  | 12.15*2.78-3.04-2.00 | m2 | 28.737 |  |  |
|  |  |  | 32.20-2.97 | m2 | 29.230 |  |  |
|  |  |  | 17.19*3.76-2*2.70-3*1.80 | m2 | 53.834 |  |  |
|  |  |  | 17.19*3.76-2*1.16-3*1.87 | m2 | 56.704 |  |  |
|  |  |  | 12.15*3.76-2*2.22 | m2 | 41.244 |  |  |
|  |  |  | 12.15*3.76-3.64 | m2 | 42.044 |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 324.829 |  |
| 65 | KNR 0-23 |  | Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - przymocowanie | szt |  |  |  |
| d.1. | 2613-04 |  | płyt z wełny mineralnej za pomocą łączników metalowych do ścian z cegły |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 5*324.829 | szt | 1624.145 |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 1624.145 |  |
| 66 | KNR 0-23 |  | Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej gr. 4cm - przykleje- | m2 |  |  |  |
| d.1. | 2613-02 |  | nie płyt z wełny mineralnej do ościeży |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 0.255*(7*5.0+4.89+4.50+2.28+2.68+3.38+4.10+2*5.10+3*4.60+2*3.05+3* | m2 | 28.262 |  |  |
|  |  |  | 4.70+2*4.90) |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.595*(7.62+5.46+6.60) | m2 | 11.710 |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 39.972 |  |
| 67 | KNR 0-23 |  | Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - ochrona narożni- | m |  |  |  |
| d.1. | 2613-08 |  | ków wypukłych kątownikiem metalowym |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 7*5.0+4.89+4.50+2.28+2.68+3.38+4.10+2*5.10+3*4.60+2*3.05+3*4.70+ | m | 110.830 |  |  |
|  |  |  | 2*4.90 |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.62+5.46+6.60 | m | 19.680 |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 130.510 |  |
| 68 | KNR 0-23 |  | Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - przyklejenie war- | m2 |  |  |  |
| d.1. | 2613-06 |  | stwy siatki na ścianach |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 324.829 | m2 | 324.829 |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 324.829 |  |
| 69 | KNR 0-23 |  | Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - przyklejenie war- | m2 |  |  |  |
| d.1. | 2613-07 |  | stwy siatki na ościeżach |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 39.972 | m2 | 39.972 |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 39.972 |  |
| 70 | KNR 0-23 |  | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wy- | m2 |  |  |  |
| d.1. | 0931-01 |  | konana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkła- |  |  |  |  |
| 5 |  |  | dowej masy tynkarskiej |  |  |  |  |
|  |  |  | 17.19*3.76-2*2.70-3*1.80 | m2 | 53.834 |  |  |
|  |  |  | 17.19*3.76-2*1.16-3*1.87 | m2 | 56.704 |  |  |
|  |  |  | 12.15*3.76-2*2.22 | m2 | 41.244 |  |  |
|  |  |  | 12.15*3.76-3.64 | m2 | 42.044 |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 193.826 |  |
| 71 | KNR 0-23 |  | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wy- | m2 |  |  |  |
| d.1. | 0931-02 |  | konana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i |  |  |  |  |
| 5 |  |  | powierzchnie poziome |  |  |  |  |
|  |  |  | 193.826 | m2 | 193.826 |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 193.826 |  |
| 72 | KNR 0-23 |  | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wy- | m2 |  |  |  |
| d.1. | 0931-04 |  | konana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ościeża |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 0.255*(2*5.10+3*4.60+2*3.05+3*4.70+2*4.90) | m2 | 13.770 |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 13.770 |  |
| 73 | ZKNR C-2 |  | Malowanie elewacji farbą silikatową dwukrotnie; tynk fakturowy RAL 9006 | m2 |  |  |  |
| d.1. | 0119-09 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 193.826+13.770 | m2 | 207.596 |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 207.596 |  |
| 74 | NNRNKB |  | (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu po- | m2 |  |  |  |
| d.1. | 202 0541-02 |  | nad 25 cm |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 0.30*2*(16.84+11.76) | m2 | 17.160 |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 17.160 |  |
| 75 | KNR 2-02 |  | Licowanie płytkami klinkierowymi format NF ścian | m2 |  |  |  |
| d.1. | 0921-02 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 17.19*2.78-7*1.63 | m2 | 36.378 |  |  |
|  |  |  | 17.19*2.78-4.55-2.70-1.62-0.43-0.53-1.30 | m2 | 36.658 |  |  |
|  |  |  | 12.15*2.78-3.04-2.00 | m2 | 28.737 |  |  |
|  |  |  | 32.20-2.97 | m2 | 29.230 |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 131.003 |  |
| 76 | KNR 2-02 |  | Licowanie płytkami klinkierowymi format NF ościeży | m2 |  |  |  |
| d.1. | 0921-04 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 0.255*(7*5.0+4.89+4.50+2.28+2.68+3.38+4.10) | m2 | 14.492 |  |  |
|  |  |  | 0.595*(7.62+5.46+6.60) | m2 | 11.710 |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 26.202 |  |
| 77 |  |  | Dostawa i montaż daszków szklanych na podkonstrukcji - daszek | szt |  |  |  |
| d.1. | analiza indy- |  | 75x150cm |  |  |  |  |
| 5 | widualna |  | 3 | szt | 3.000 |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 3.000 |  |
| 78 |  |  | Renowacja schodów zewnętrznych zgodnie z PT | m2 |  |  |  |
| d.1. | analiza indy- |  |  | rzutu |  |  |  |
| 5 | widualna |  | 10.1*1.25 | m2 | 12.625 |  |  |
|  |  |  |  | rzutu |  |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 12.625 |  |
| 79 |  |  | Balustrady szklane schodów zewnętrznych zgodnie z PT - dostawa i mon- | mb |  |  |  |
| d.1. | analiza indy- |  | taż |  |  |  |  |
| 5 | widualna |  | 3.3+3.8+4.4 | mb | 11.500 |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 11.500 |  |
| 1.6 |  |  | ZAGOSPODAROWNIE TERENU |  |  |  |  |
| 80 |  |  | Renowacja murów oporowych wraz ze schodami zgodnie z PT | m2 |  |  |  |
| d.1. | analiza indy- |  |  |  |  |  |  |
| 6 | widualna |  | 1.80*(1.19+4.12+12.65+8.56+4.35+20.15+1.34)+1.31+1.98 | m2 | 97.538 |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 97.538 |  |
| 81 |  |  | Uporządkowanie terenów utwardzonych zgodnie z PT | m2 |  |  |  |
| d.1. | analiza indy- |  |  |  |  |  |  |
| 6 | widualna |  | 748.00 | m2 | 748.000 |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 748.000 |  |
| 82 |  |  | Uporządkowanie terenów zielonych - rekultywacja i trawnik zgodnie z PT | m2 |  |  |  |
| d.1. | analiza indy- |  |  |  |  |  |  |
| 6 | widualna |  | 919.00 | m2 | 919.000 |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 919.000 |  |
| 83 |  |  | Wykonanie zasilanie nowych opraw zewnętrznych zgodnie z PT | mb |  |  |  |
| d.1. | analiza indy- |  |  |  |  |  |  |
| 6 | widualna |  | 168.00 | mb | 168.000 |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 168.000 |  |
| 84 |  |  | Ustawnie słupów oświetlenia zewnętrznego 6m wraz z podłaczeniem i | kpl |  |  |  |
| d.1. | analiza indy- |  | montażem opraw zewnętrznych IP66 zgodnie z PT |  |  |  |  |
| 6 | widualna |  | 6 | kpl | 6.000 |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 6.000 |  |
| 1.7 |  |  | PRACE WEWNĘTRZNE BUDOWLANE |  |  |  |  |
| 85 | KNR 2-02 |  | Tynki wewnętrzne zwykłe kat. IV wykonywane ręcznie z transportem me- | m2 |  |  |  |
| d.1. | 0805-01 |  | chanicznym na ścianach i pilastrach |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 2.71*171.35+3.30*155.98+2.51*107.39 | m2 | 1248.641 |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 1248.641 |  |
| 86 | KNR 2-02 |  | Tynki wewnętrzne zwykłe kat. IV wykonywane ręcznie z transportem me- | m2 |  |  |  |
| d.1. | 0805-02 |  | chanicznym na stropach płaskich |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 152.18 | m2 | 152.180 |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 152.180 |  |
| 87 | KNR 2-02 |  | Tynki wewnętrzne zwykłe kat. IV wykonywane ręcznie z transportem me- | m2 |  |  |  |
| d.1. | 0805-02 |  | chanicznym na stropach łukowych |  |  |  |  |
| 7 | analogia |  | 151.40 | m2 | 151.400 |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 151.400 |  |
| 88 | KNR-W 2- |  | Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych | m2 |  |  |  |
| d.1. | 02 2003-06 |  | pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwo 100-02 |  |  |  |  |
| 7 | parter |  | 2.71*(3.97+2.21)-1.00*2.00-0.90*2.00 | m2 | 12.948 |  |  |
|  | piętro |  | 3.30*(4.96+4.96+2.03)-0.90*2.00 | m2 | 37.635 |  |  |
|  | poddasze |  | 2.51*(1.56+2.03+1.44+1.47+2.75)-2*1.00*2.00-2*0.90*2.00 | m2 | 15.618 |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 66.201 |  |
| 89 | KNR-W 2- |  | Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych | m2 |  |  |  |
| d.1. | 02 2003-04 |  | pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwo 50-02 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 3.30*(2.02+0.96+0.26+1.15+2.37)-2*0.90*2.00 | m2 | 18.708 |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 18.708 |  |
| 90 | KNR-W 2- |  | Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych | m2 |  |  |  |
| d.1. | 02 2003-12 |  | pojedynczych z pokryciem jednostronnym dwuwarstwo 100-02 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 2*0.80*2.00 | m2 | 3.200 |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 3.200 |  |
| 91 | KNR 0-12 |  | Licowanie ścian płytkami o wymiarach 120 x 60 cm; 60 x 60 cm; 60 x 30 - | m2 |  |  |  |
| d.1. | 0829-05 |  | na klej |  |  |  |  |
| 7 | 0.2A |  | 2.71*2*(2.20+3.36)-0.90*2.00 | m2 | 28.335 |  |  |
|  | 0.7A |  | 0.6*(0.80+4.96+0.80) | m2 | 3.936 |  |  |
|  | 1.8A |  | 3.30*2*(2.01+2.63+3.01+5.19)-3*0.90*2.00-1.20*1.850-1.45*0.80 | m2 | 75.964 |  |  |
|  | 1.9A |  | 3.30*2*(2.02+1.25+2.02+2.25+0.91+1.28)-5*0.90*2.00-1.45*0.80 | m2 | 54.058 |  |  |
|  | 2.2A |  | 2.51*2*(2.46+2.75)-0.90*2.00-0.50*0.50 | m2 | 24.104 |  |  |
|  | 2.3A |  | 0.60*2.90 | m2 | 1.740 |  |  |
|  | 2.7A |  | 2.51*2*(1.79+3.89)-0.90*2.00 | m2 | 26.714 |  |  |
|  | 2.8A |  | 0.60*(0.20+3.15) | m2 | 2.010 |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 216.861 |  |
| 92 | KNR 2-02 |  | Dwukrotne malowanie doborowe farbą specjalistyczną tynków wewnętrz- | m2 |  |  |  |
| d.1. | 1504-02 |  | nych z dwukrotnym szpachlowaniem |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 1248.641+152.180+151.400+2*(66.201+18.708+3.20)-216.861 | m2 | 1511.578 |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 1511.578 |  |
| 93 | KNR 4-01 |  | Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym | m2 |  |  |  |
| d.1. | 0803-02 |  | miejscu z zatarciem na gładko |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 151.40+152.18+96.97 | m2 | 400.550 |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 400.550 |  |
| 94 | KNR 0-41 |  | Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych - uszczelnienie po- | m2 |  |  |  |
| d.1. | 0106-03 |  | wierzchni poddanych działaniu wody bez ciśnienia |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 151.40+152.18+96.97 | m2 | 400.550 |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 400.550 |  |
| 95 | KNR 2-02 |  | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych EPS 200 gr. 15 | m2 |  |  |  |
| d.1. | 0609-03 |  | poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 151.40 | m2 | 151.400 |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 151.400 |  |
| 96 | KNR 2-02 |  | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej | m2 |  |  |  |
| d.1. | 0607-01 |  | poziome podposadzkowe |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 151.40 | m2 | 151.400 |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 151.400 |  |
| 97 | NNRNKB |  | (z.VI) Warstwy wyrównawcze grubości 5 cm zatarte na ostro pod posadz- | m2 |  |  |  |
| d.1. | 202 1126-01 |  | ki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.do 8 |  |  |  |  |
| 7 | 1126-03 |  | m2 |  |  |  |  |
|  |  |  | 151.40+152.18+96.97 | m2 | 400.550 |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 400.550 |  |
| 98 | NNRNKB |  | (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomują- | m2 |  |  |  |
| d.1. | 202 1130-01 |  | cej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 151.40+152.18+96.97 | m2 | 400.550 |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 400.550 |  |
| 99 | KNR 2-02 |  | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulo- | m2 |  |  |  |
| d.1. | 1112-05 |  | nowe, grubość 2,5mm, antypoślizgowość R9 z wywinięciem na ściany |  |  |  |  |
| 7 |  |  | (151.40+152.18+96.97)*1.2 | m2 | 480.660 |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 480.660 |  |
| 100 | KNR 2-02 |  | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulo- | m2 |  |  |  |
| d.1. | 1112-09 |  | nowych |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 480.660 | m2 | 480.660 |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 480.660 |  |
| 101 | KNR 2-02 |  | Deskowanie połaci sufitowych płytami OSB | m2 |  |  |  |
| d.1. | 0410-01 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | analogia |  | 79.78 | m2 | 79.780 |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 79.780 |  |
| 102 | KNR-W 2- |  | Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi - warstwa na płycie OSB | m2 |  |  |  |
| d.1. | 02 2005-04 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | analogia |  | 79.78 | m2 | 79.780 |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 79.780 |  |
| 103 | KNR 2-02 |  | Dwukrotne malowanie doborowe farbą specjalistyczną tynków wewnętrz- | m2 |  |  |  |
| d.1. | 1504-02 |  | nych z dwukrotnym szpachlowaniem |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 79.780 | m2 | 79.780 |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 79.780 |  |
| 104 | KNR 2-02 |  | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej | m2 |  |  |  |
| d.1. | 0607-01 |  | poziome - docieplenie dachu |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 79.78 | m2 | 79.780 |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 79.780 |  |
| 105 | KNR-W 2- |  | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej 25cm poziome z | m2 |  |  |  |
| d.1. | 02 0612-03 |  | płyt układanych na sucho - jedna warstwa |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 79.78 | m2 | 79.780 |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 79.780 |  |
| 106 | KNR 2-02 |  | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej | m2 |  |  |  |
| d.1. | 0607-01 |  | poziome - docieplenie dachu |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 79.78 | m2 | 79.780 |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 79.780 |  |
| 107 | KNR 2-02 |  | Podłoga z bali o grubości 50 mm na gotowym podłożu - poddasze nieu- | m2 |  |  |  |
| d.1. | 1110-05 |  | żytkowe |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 18.74 | m2 | 18.740 |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 18.740 |  |
| 108 | KNR 0-19 |  | Montaż drzwi wewnętrznych drewnianych - Drzwi drewniane wew. jednos- | m2 |  |  |  |
| d.1. | 1024-06 |  | krzydłowe, rama drewniana wypełnienie płyta wiórową otworową, oścież- |  |  |  |  |
| 7 |  |  | nica drewniana, okucia powlekane, klamka ze stali nierdzewnej, 3 zawia- |  |  |  |  |
|  |  |  | sy, wkładka, odbojnik ze stali nierdzewnej - drzwi D4 zgodnie z PT |  |  |  |  |
|  |  |  | 4*0.80*2.0 | m2 | 6.400 |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 6.400 |  |
| 109 | KNR 0-19 |  | Montaż drzwi wewnętrznych drewnianych - Drzwi drewniane wew. jednos- | m2 |  |  |  |
| d.1. | 1024-06 |  | krzydłowe, rama drewniana wypełnienie płyta wiórową otworową, oścież- |  |  |  |  |
| 7 |  |  | nica drewniana, okucia powlekane, klamka ze stali nierdzewnej, 3 zawia- |  |  |  |  |
|  |  |  | sy, wkładka, odbojnik ze stali nierdzewnej - drzwi D5 zgodnie z PT |  |  |  |  |
|  |  |  | 9*0.90*2.0 | m2 | 16.200 |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 16.200 |  |
| 110 | KNR 0-19 |  | Montaż drzwi wewnętrznych drewnianych - Drzwi drewniane wew. jednos- | m2 |  |  |  |
| d.1. | 1024-06 |  | krzydłowe, rama drewniana wypełnienie płyta wiórową otworową, oścież- |  |  |  |  |
| 7 |  |  | nica drewniana, okucia powlekane, klamka ze stali nierdzewnej, 3 zawia- |  |  |  |  |
|  |  |  | sy, wkładka, odbojnik ze stali nierdzewnej, tuleje wentylacyjne - drzwi D6 |  |  |  |  |
|  |  |  | zgodnie z PT |  |  |  |  |
|  |  |  | 9*0.90*2.0 | m2 | 16.200 |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 16.200 |  |
| 111 |  |  | Montaż ścianek wewnętrznych z płyt MDF z drzwiami | m2 |  |  |  |
| d.1. | wycena in- |  |  |  |  |  |  |
| 7 | dywidualna |  | 2.0*(2.2+3*1.08+2.71+1.53+0.99+0.90+1.04) | m2 | 25.220 |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 25.220 |  |
| 112 | KNR-W 2- |  | Balustrady schodów ze stali nierdzewnej wypełnione szkłem bezpiecznym | m |  |  |  |
| d.1. | 02 1209-01 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 4*2.04+2*0.40+1.59 | m | 10.550 |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 10.550 |  |
| 113 | KNR-W 2- |  | Pochwyt ze stali nierdzewnej | m |  |  |  |
| d.1. | 02 1208-03 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 4*2.04 | m | 8.160 |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 8.160 |  |
| 2 |  |  | INSTALACJE ELEKTRYCZNE I NISKOPRĄDOWE |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  | INSTALACJE ELEKTRYCZNE |  |  |  |  |
| 114 | KNR 5-08 |  | Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 50kg wraz z kon- | szt. |  |  |  |
| d.2. | 0404-09 |  | strukcją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża - Rozdziel- |  |  |  |  |
| 1 |  |  | nica główna TB wyposażona zgodnie z PT |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 | szt. | 1.000 |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |  |
| 115 | KNR 5-08 |  | Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 50kg wraz z kon- | szt. |  |  |  |
| d.2. | 0404-09 |  | strukcją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża - Rozdziel- |  |  |  |  |
| 1 |  |  | nica piętrowa TP wyposażona zgodnie z PT |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 | szt. | 1.000 |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |  |
| 116 | KNR 5-08 |  | Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 50kg wraz z kon- | szt. |  |  |  |
| d.2. | 0404-09 |  | strukcją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża - Rozdziel- |  |  |  |  |
| 1 |  |  | nica kotłowni TK wyposażona zgodnie z PT |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 | szt. | 1.000 |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |  |
| 117 | KNR-W 5- |  | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pier- | pomiar |  |  |  |
| d.2. | 08 0901-01 |  | wszy pomiar |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 3 | pomiar | 3.000 |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 3.000 |  |
| 118 | KNR-W 5- |  | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, każ- | pomiar |  |  |  |
| d.2. | 08 0901-02 |  | dy następny pomiar |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 19 | pomiar | 19.000 |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 19.000 |  |
| 119 | KNR-W 5- |  | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 3-fazowy, pier- | pomiar |  |  |  |
| d.2. | 08 0901-03 |  | wszy pomiar |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 5 | pomiar | 5.000 |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 5.000 |  |
| 120 | KNR-W 5- |  | Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji | pomiar |  |  |  |
| d.2. | 08 0902-01 |  | pętli zwarciowej - pierwszy |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 3 | pomiar | 3.000 |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 3.000 |  |
| 121 | KNR-W 5- |  | Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wy- | pomiar |  |  |  |
| d.2. | 08 0902-05 |  | łącznika różnicowoprądowego - pierwszy |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 3 | pomiar | 3.000 |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 3.000 |  |
| 122 | KNR 5-10 |  | Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na napięcie | m |  |  |  |
| d.2. | 0108-02 |  | znamionowe poniżej 110 kV w kanałach odkrywanych z mocowaniem |  |  |  |  |
| 1 |  |  | NHXH-J 5x16mm2 |  |  |  |  |
|  | zasilanie |  | 20 | m | 20.000 |  |  |
|  | dżwigów |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 20.000 |  |

| 123 | KNR 5-10 |  | Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na napięcie | m |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| d.2. | 0108-02 |  | znamionowe poniżej 110 kV w kanałach odkrywanych z mocowaniem |  |  |  |  |
| 1 |  |  | NHXH-J 5x6mm2 |  |  |  |  |
|  | zasilanie |  | 40 | m | 40.000 |  |  |
|  | dżwigów |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 40.000 |  |
| 124 | KNR 5-10 |  | Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na napięcie | m |  |  |  |
| d.2. | 0108-02 |  | znamionowe poniżej 110 kV w kanałach odkrywanych z mocowaniem |  |  |  |  |
| 1 |  |  | YKY 3x10mm2 |  |  |  |  |
|  | zasilanie |  | 20 | m | 20.000 |  |  |
|  | dżwigów |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 20.000 |  |
| 125 | KNR 5-10 |  | Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na napięcie | m |  |  |  |
| d.2. | 0108-02 |  | znamionowe poniżej 110 kV w kanałach odkrywanych z mocowaniem |  |  |  |  |
| 1 |  |  | YKY 5x6mm2 |  |  |  |  |
|  | zasilanie |  | 20 | m | 20.000 |  |  |
|  | dżwigów |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 20.000 |  |
| 126 | KNR 5-10 |  | Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 0.5 kg/m na napięcie | m |  |  |  |
| d.2. | 0108-01 |  | znamionowe poniżej 110 kV w kanałach odkrywanych z mocowaniem |  |  |  |  |
| 1 |  |  | YKY 3x2,5mm2 |  |  |  |  |
|  |  |  | 20 | m | 20.000 |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 20.000 |  |
| 127 | KNR 5-10 |  | Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na napięcie | m |  |  |  |
| d.2. | 0108-02 |  | znamionowe poniżej 110 kV w kanałach odkrywanych z mocowaniem |  |  |  |  |
| 1 |  |  | NHXH-J 5x4mm2 |  |  |  |  |
|  | zasilanie |  | 20 | m | 20.000 |  |  |
|  | dżwigów |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 20.000 |  |
| 128 | KNR 5-08 |  | Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże betonowe) ukła- | m |  |  |  |
| d.2. | 0209-03 |  | dany w tynku - NHXH-J 5x2,5mm2 |  |  |  |  |
| 1 | gniazda w |  | 60 | m | 60.000 |  |  |
|  | garażu |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 60.000 |  |
| 129 | KNR 5-08 |  | Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże betonowe) ukła- | m |  |  |  |
| d.2. | 0209-03 |  | dany w tynku - NHXH-J 3x2,5mm2 |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 500 | m | 500.000 |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 500.000 |  |
| 130 | KNR 5-08 |  | Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże betonowe) ukła- | m |  |  |  |
| d.2. | 0209-03 |  | dany w tynku - NHXH-J 3x1,5mm2 |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 160 | m | 160.000 |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 160.000 |  |
| 131 | KNR 5-08 |  | Przewód przyklejany łączny przekrój żył do 7.5 mm2 układany w tynku - | m |  |  |  |
| d.2. | 0209-07 |  | LgY - 6mm2 |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 120 | m | 120.000 |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 120.000 |  |
| 132 |  |  | Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu - szyna oświetleniowa pod- | m |  |  |  |
| d.2. | wycena in- |  | tynkowa zgodnie z PT |  |  |  |  |
| 1 | dywidualna |  | 36 | m | 36.000 |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 36.000 |  |
| 133 |  |  | Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych - | szt. |  |  |  |
| d.2. | wycena in- |  | Oprawa typ LK1 zgodnie z PT |  |  |  |  |
| 1 | dywidualna |  | 8 | szt. | 8.000 |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 8.000 |  |
| 134 |  |  | Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych - | szt. |  |  |  |
| d.2. | wycena in- |  | Oprawa typ LK2 zgodnie z PT |  |  |  |  |
| 1 | dywidualna |  | 23 | szt. | 23.000 |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 23.000 |  |
| 135 |  |  | Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych - | szt. |  |  |  |
| d.2. | wycena in- |  | Oprawa typ LK3 zgodnie z PT |  |  |  |  |
| 1 | dywidualna |  | 14 | szt. | 14.000 |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 14.000 |  |
| 136 |  |  | Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych - | szt. |  |  |  |
| d.2. | wycena in- |  | Oprawa typ LK4 zgodnie z PT |  |  |  |  |
| 1 | dywidualna |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  | 7 | szt. | 7.000 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 7.000 |  |
| 137 |  |  | Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych - | szt. |  |  |  |
| d.2. | wycena in- |  | Oprawa typ LK5 zgodnie z PT |  |  |  |  |
| 1 | dywidualna |  | 3 | szt. | 3.000 |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 3.000 |  |
| 138 |  |  | Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych - | szt. |  |  |  |
| d.2. | wycena in- |  | Oprawa typ LK6 zgodnie z PT |  |  |  |  |
| 1 | dywidualna |  | 2 | szt. | 2.000 |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |  |
| 139 |  |  | Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych - | szt. |  |  |  |
| d.2. | wycena in- |  | Oprawa typ LK7 zgodnie z PT |  |  |  |  |
| 1 | dywidualna |  | 12 | szt. | 12.000 |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 12.000 |  |
| 140 |  |  | Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych - | szt. |  |  |  |
| d.2. | wycena in- |  | Oprawa typ LK8 zgodnie z PT |  |  |  |  |
| 1 | dywidualna |  | 1 | szt. | 1.000 |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |  |
| 141 |  |  | Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych - | szt. |  |  |  |
| d.2. | wycena in- |  | Oprawa typ LK9 zgodnie z PT |  |  |  |  |
| 1 | dywidualna |  | 6 | szt. | 6.000 |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 6.000 |  |
| 142 |  |  | Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych - | szt. |  |  |  |
| d.2. | wycena in- |  | Oprawa typ LK10 zgodnie z PT |  |  |  |  |
| 1 | dywidualna |  | 1 | szt. | 1.000 |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |  |
| 143 |  |  | Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych - | szt. |  |  |  |
| d.2. | wycena in- |  | Oprawa typ LK11 zgodnie z PT |  |  |  |  |
| 1 | dywidualna |  | 1 | szt. | 1.000 |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |  |
| 144 |  |  | Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych - | szt. |  |  |  |
| d.2. | wycena in- |  | Oprawa typ LK12 zgodnie z PT |  |  |  |  |
| 1 | dywidualna |  | 13 | szt. | 13.000 |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 13.000 |  |
| 145 |  |  | Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych - | szt. |  |  |  |
| d.2. | wycena in- |  | Oprawa typ LK13 zgodnie z PT |  |  |  |  |
| 1 | dywidualna |  | 16 | szt. | 16.000 |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 16.000 |  |
| 146 |  |  | Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych - | szt. |  |  |  |
| d.2. | wycena in- |  | Oprawa typ LK14 zgodnie z PT |  |  |  |  |
| 1 | dywidualna |  | 1 | szt. | 1.000 |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |  |
| 147 |  |  | Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych - | szt. |  |  |  |
| d.2. | wycena in- |  | Oprawa typ LK15 zgodnie z PT |  |  |  |  |
| 1 | dywidualna |  | 1 | szt. | 1.000 |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |  |
| 148 |  |  | Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych - | szt. |  |  |  |
| d.2. | wycena in- |  | Oprawa typ LK16 zgodnie z PT |  |  |  |  |
| 1 | dywidualna |  | 5 | szt. | 5.000 |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 5.000 |  |
| 149 |  |  | Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych - | szt. |  |  |  |
| d.2. | wycena in- |  | Oprawa typ AW1 zgodnie z PT |  |  |  |  |
| 1 | dywidualna |  | 1 | szt. | 1.000 |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |  |
| 150 |  |  | Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych - | szt. |  |  |  |
| d.2. | wycena in- |  | Oprawa typ AW2 zgodnie z PT |  |  |  |  |
| 1 | dywidualna |  | 2 | szt. | 2.000 |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |  |

| 151 |  |  | Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych - | szt. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| d.2. | wycena in- |  | Oprawa typ AW3 zgodnie z PT |  |  |  |  |
| 1 | dywidualna |  | 6 | szt. | 6.000 |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 6.000 |  |
| 152 |  |  | Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych - | szt. |  |  |  |
| d.2. | wycena in- |  | Oprawa typ AW4 zgodnie z PT |  |  |  |  |
| 1 | dywidualna |  | 2 | szt. | 2.000 |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |  |
| 153 |  |  | Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych - | szt. |  |  |  |
| d.2. | wycena in- |  | Oprawa typ EW1 zgodnie z PT |  |  |  |  |
| 1 | dywidualna |  | 3 | szt. | 3.000 |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 3.000 |  |
| 154 |  |  | Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych - | szt. |  |  |  |
| d.2. | wycena in- |  | Oprawa typ EW2 zgodnie z PT |  |  |  |  |
| 1 | dywidualna |  | 1 | szt. | 1.000 |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |  |
| 155 | KNR 5-08 |  | Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm z pokry- | szt. |  |  |  |
| d.2. | 0302-01 |  | wą i złączkami do przewodów |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 95 | szt. | 95.000 |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 95.000 |  |
| 156 | KNR 5-08 |  | Montaż na gotowym podłożu puszek szczękowych o 3 wylotach i przekro- | szt. |  |  |  |
| d.2. | 0302-10 |  | ju przewodów 2.5 mm2 mocowanych na gips lub cement |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 95 | szt. | 95.000 |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 95.000 |  |
| 157 | KNR 5-08 |  | Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jed- | szt. |  |  |  |
| d.2. | 0307-02 |  | nobiegunowych, przycisków w puszce instalacyjnej z podłączeniem |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 12 | szt. | 12.000 |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 12.000 |  |
| 158 | KNR 5-08 |  | Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jed- | szt. |  |  |  |
| d.2. | 0307-02 |  | nobiegunowych IP44, przycisków w puszce instalacyjnej z podłączeniem |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 8 | szt. | 8.000 |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 8.000 |  |
| 159 | KNR 5-08 |  | Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych dwu- | szt. |  |  |  |
| d.2. | 0307-02 |  | biegunowych, przycisków w puszce instalacyjnej z podłączeniem |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 | szt. | 2.000 |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |  |
| 160 | KNR 5-08 |  | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegu- | szt. |  |  |  |
| d.2. | 0309-03 |  | nowych pojedyńczych z uziemieniem IP20 w puszkach z podłączeniem |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 16 | szt. | 16.000 |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 16.000 |  |
| 161 | KNR 5-08 |  | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegu- | szt. |  |  |  |
| d.2. | 0309-03 |  | nowych pojedyńczych z uziemieniem IP44 w puszkach z podłączeniem |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 17 | szt. | 17.000 |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 17.000 |  |
| 162 | KNR 5-08 |  | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegu- | szt. |  |  |  |
| d.2. | 0309-03 |  | nowych podwójnych z uziemieniem IP20 w puszkach z podłączeniem |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 65 | szt. | 65.000 |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 65.000 |  |
| 163 | KNR 5-08 |  | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegu- | szt. |  |  |  |
| d.2. | 0309-03 |  | nowych pojedyńczych z uziemieniem IP20 w puszkach z podłączeniem - |  |  |  |  |
| 1 |  |  | gniazdo komputerowe DATA |  |  |  |  |
|  |  |  | 6 | szt. | 6.000 |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 6.000 |  |
| 164 | KNR 5-08 |  | Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częś- | szt. |  |  |  |
| d.2. | 0402-01 |  | ciowego rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 2) - wypust |  |  |  |  |
| 1 |  |  | do urzadzeń elektrycznych 3-fazowych |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 | szt. | 1.000 |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |  |

PRZEDMIAR

| Lp. | Podstawa | Nr | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | spec |  |  |  |  |  |
|  |  | . |  |  |  |  |  |
|  |  | techn. |  |  |  |  |  |
| 165 | KNR 5-08 |  | Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częś- | szt. |  |  |  |
| d.2. | 0402-01 |  | ciowego rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 2) - wypust |  |  |  |  |
| 1 |  |  | do urzadzeń elektrycznych 1-fazowych |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 | szt. | 3.000 |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 3.000 |  |
| 166 | KNR 5-08 |  | Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski | szt. |  |  |  |
| d.2. | 0813-01 |  | lub bolce (przekrój żył do 2.5 mm2) |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 664 | szt. | 664.000 |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 664.000 |  |
| 2.2 |  |  | INSTALACJA PRZYWOŁAWCZA |  |  |  |  |
| 167 | KNR 5-08 |  | Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częś- | szt. |  |  |  |
| d.2. | 0402-01 |  | ciowego rozebrania i podłączenia - Moduł podstawowy instalacji przyzy- |  |  |  |  |
| 2 |  |  | wowej |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 | szt. | 1.000 |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |  |
| 168 | KNR 5-08 |  | Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częś- | szt. |  |  |  |
| d.2. | 0402-01 |  | ciowego rozebrania i podłączenia - Zasilacz systemowy instalacji przyzy- |  |  |  |  |
| 2 |  |  | wowej |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 | szt. | 1.000 |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |  |
| 169 | KNR 5-08 |  | Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częś- | szt. |  |  |  |
| d.2. | 0402-01 |  | ciowego rozebrania i podłączenia - Przycisk przyzywowy z diodą kontrolną |  |  |  |  |
| 2 |  |  | LED instalacji przyzywowej |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 | szt. | 1.000 |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |  |
| 170 | KNR 5-08 |  | Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częś- | szt. |  |  |  |
| d.2. | 0402-01 |  | ciowego rozebrania i podłączenia - Przycisk potwierdzający/kasujący z |  |  |  |  |
| 2 |  |  | diodą kontrolną LED instalacji przyzywowej |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 | szt. | 1.000 |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |  |
| 171 | KNR 5-08 |  | Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częś- | szt. |  |  |  |
| d.2. | 0402-01 |  | ciowego rozebrania i podłączenia - Lampka sygnalizacyjna LED czerwona |  |  |  |  |
| 2 |  |  | instalacji przyzywowej |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 | szt. | 1.000 |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |  |
| 172 | KNR 5-08 |  | Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al- | m |  |  |  |
| d.2. | 0213-01 |  | 12 mm2) układane n.t. na gotowym podłożu w ciągach wielokrotnych - |  |  |  |  |
| 2 |  |  | YTKSY 3x2x1,0 mm2 |  |  |  |  |
|  |  |  | 20 | m | 20.000 |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 20.000 |  |
| 173 | KNR 5-08 |  | Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski | szt. |  |  |  |
| d.2. | 0813-01 |  | lub bolce (przekrój żył do 2.5 mm2) |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 20 | szt. | 20.000 |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 20.000 |  |
| 174 |  |  | Uruchomienie i testowanie systemu przyzywowego | szt. |  |  |  |
| d.2. | wycena in- |  |  |  |  |  |  |
| 2 | dywidualna |  | 1 | szt. | 1.000 |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |  |
| 2.3 |  |  | SYSTEM TELEWIZJI DOZOROWEJ |  |  |  |  |
| 175 | KNR AL-01 |  | Montaż standardowego zestawu PC, oprogramowania systemowego | szt. |  |  |  |
| d.2. | 0701-01 |  | CCTV |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 1 | szt. | 1.000 |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |  |
| 176 | KNR AT-15 |  | Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - urządzenie aktywne - Re- | szt. |  |  |  |
| d.2. | 0109-14 |  | jestrator sieciowy do 16 kamer PoE + 2 dyski 6TB |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 1 | szt. | 1.000 |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |  |
| 177 | KNR AT-15 |  | Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - Zasilacz awaryjny | kpl. |  |  |  |
| d.2. | 0109-16 |  | 1000VA |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 1 | kpl. | 1.000 |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |  |
| 178 | KNR AT-15 |  | Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - urządzenie aktywne - Za- | szt. |  |  |  |
| d.2. | 0109-14 |  | bezpieczenie 8xPoE RJ45 |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 2 | szt. | 2.000 |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |  |

| 179 | KNR AL-01 |  | Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera wewnętrzna - | szt. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| d.2. | 0501-01 |  | Kamera kopułkowa wewnętrzna z uchwytem ściennym |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 7 | szt. | 7.000 |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 7.000 |  |
| 180 | KNR AL-01 |  | Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera zewnętrzna w | szt. |  |  |  |
| d.2. | 0501-02 |  | obudowie |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 5 | szt. | 5.000 |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 5.000 |  |
| 181 | KNR AT-15 |  | Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, ka- | m kab- |  |  |  |
| d.2. | 0102-01 |  | bel miedziany do 8 mm - Przewód UTP 4x2x0,5 LSHF kat. 6 | la |  |  |  |
| 3 |  |  | 240.00 | m kab- | 240.000 |  |  |
|  |  |  |  | la |  |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 240.000 |  |
| 182 | KNR AT-15 |  | Montaż modułu RJ45 nieekranowanego na skrętce 4-parowej | szt. |  |  |  |
| d.2. | 0107-01 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 2*12 | szt. | 24.000 |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 24.000 |  |
| 183 | KNR AL-01 |  | Uruchomienie systemu - linia transmisji wizji | linia |  |  |  |
| d.2. | 0506-01 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 12 | linia | 12.000 |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 12.000 |  |
| 2.4 |  |  | SIEĆ STRUKTURALNA |  |  |  |  |
| 184 | KNR AT-15 |  | Montaż szaf dystrybucyjnych 19" wiszących o masie 2-12 kg - Szafa 15U | kpl. |  |  |  |
| d.2. | 0109-03 |  | z wyposażeniem |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 1 | kpl. | 1.000 |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |  |
| 185 | KNR AT-15 |  | Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - urządzenie aktywne - pa- | szt. |  |  |  |
| d.2. | 0109-14 |  | nel 1U 24xRJ45 Cat6A |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 1 | szt. | 1.000 |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |  |
| 186 | KNR AT-15 |  | Układanie poziomego okablowania strukturalnego - kabel U/FTP Cat.6A | m kab- |  |  |  |
| d.2. | 0102-02 |  | LSZH | la |  |  |  |
| 4 |  |  | 200 | m kab- | 200.000 |  |  |
|  |  |  |  | la |  |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 200.000 |  |
| 187 | KNR AT-14 |  | Montaż gniazd RJ45 w gnieździe abonenckim lub panelu | szt. |  |  |  |
| d.2. | 0107-07 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 5 | szt. | 5.000 |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 5.000 |  |
| 188 | KNR AT-15 |  | Krosowanie - kabel miedziany w szafie dystrybucyjnej - patchcord U/UTP | szt. |  |  |  |
| d.2. | 0119-02 |  | kat.6a LSOH RJ45 zalewany 2m |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 5 | szt. | 5.000 |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 5.000 |  |
| 3 |  |  | INSTALACJE SANITARNE |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  | INSTALACJA WODOCIĄGOWA |  |  |  |  |
| 189 | KNR 2-15 |  | Zawory odcinające sieci wodociągowych o śr.nom. 50 mm | szt. |  |  |  |
| d.3. | 0112-06 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 1 | szt. | 1.000 |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |  |
| 190 | KNR 2-15 |  | Zawory antyskażeniowe sieci wodociągowych o śr.nom. 50 mm | szt. |  |  |  |
| d.3. | 0112-06 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 1 | szt. | 1.000 |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |  |
| 191 | KNR 2-15 |  | Rurociągi o śr.nom. 50 mm stalowe ocynkowane o połączeniach gwinto- | m |  |  |  |
| d.3. | 0105-05 |  | wanych, w samoczynnych sieciach przeciwpożarowych |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 0.2+3.7+5.0+3.0 | m | 11.900 |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 11.900 |  |
| 192 | KNR 2-15 |  | Rurociągi o śr.nom. 32 mm stalowe ocynkowane o połączeniach gwinto- | m |  |  |  |
| d.3. | 0105-03 |  | wanych, w samoczynnych sieciach przeciwpożarowych |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 1.5+2.6 | m | 4.100 |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 4.100 |  |
| 193 | KNR 2-15 |  | Szafki hydrantowe naścienne - Szafka hydrant.z wyp.,zawór fi25mm wąż | szt. |  |  |  |
| d.3. | 0120-01 |  | 30m wraz z podłączeniem do istniejącej instalacji |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 3 | szt. | 3.000 |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 3.000 |  |
| 194 | KNR-W 2- |  | Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 32 mm o | m |  |  |  |
| d.3. | 15 0111-03 |  | połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych - |  |  |  |  |
| 1 | z.o.2.5. |  | ściany z betonu żwirowego - rury 40x6,7 - woda ciepła, zimna |  |  |  |  |
|  | 9901 |  | 1.6+0.8 | m | 2.400 |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 2.400 |  |
| 195 | KNR-W 2- |  | Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 32 mm o | m |  |  |  |
| d.3. | 15 0111-03 |  | połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych - |  |  |  |  |
| 1 | z.o.2.5. |  | ściany z betonu żwirowego - rury 32x5,4 - woda ciepła, zimna |  |  |  |  |
|  | 9901 |  | 2*(1.3+2.0+4.5)+2.7+6.4+3.4 | m | 28.100 |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 28.100 |  |
| 196 | KNR-W 2- |  | Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 25 mm o | m |  |  |  |
| d.3. | 15 0111-02 |  | połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych - |  |  |  |  |
| 1 | z.o.2.5. |  | ściany z betonu żwirowego - rury 25x4,2 - woda ciepła, zimna |  |  |  |  |
|  | 9901 |  | 2.7+6.4+3.4+1.0 | m | 13.500 |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 13.500 |  |
| 197 | KNR-W 2- |  | Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o | m |  |  |  |
| d.3. | 15 0111-01 |  | połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych - |  |  |  |  |
| 1 | z.o.2.5. |  | ściany z betonu żwirowego - rury 20x3,4 - woda ciepła, zimna |  |  |  |  |
|  | 9901 |  | 1.0+1.4+1.4+5.0+2.6+9.7+2.5+2.5+1.0+3.5 | m | 30.600 |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 30.600 |  |
| 198 | KNR-W 2- |  | Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 16 mm o | m |  |  |  |
| d.3. | 15 0111-01 |  | połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych - |  |  |  |  |
| 1 | z.o.2.5. |  | ściany z betonu żwirowego - rury 16x2,7 - woda ciepła, zimna |  |  |  |  |
|  | 9901 |  | 9.7+2.1+3.3+3.3+2.4+2.4+1.9+1.9+2.6+9.7+1.1+1.8+2.8+2.8+2.5+2.5+ | m | 150.200 |  |  |
|  |  |  | 1.9+1.9+1.6+1.6+0.5+0.5+1.3+0.8+0.8+0.6+0.6+1.2+1.2+3.3+3.3+0.4+ |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.4+1.9+1.9+2.5+2.5+1.9+1.9+2.4*5+2.7*8+2.2+2.2+2.6+2.6+1.0+3.5+ |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.2+3.2+2.5+2.5+1.9+1.9 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 150.200 |  |
| 199 | KNR-W 2- |  | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw | szt. |  |  |  |
| d.3. | 15 0132-02 |  | sztucznych o śr. nominalnej 20 mm |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 8 | szt. | 8.000 |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 8.000 |  |
| 200 | KNR 9-31 |  | Izolacja rurociągów śr.40 mm otulinami 20mm | m |  |  |  |
| d.3. | 0109-01 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2.4 | m | 2.400 |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 2.400 |  |
| 201 | KNR 9-31 |  | Izolacja rurociągów śr.32 mm otulinami 20mm | m |  |  |  |
| d.3. | 0109-01 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 28.1 | m | 28.100 |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 28.100 |  |
| 202 | KNR 9-31 |  | Izolacja rurociągów śr.25 mm otulinami 20mm | m |  |  |  |
| d.3. | 0109-01 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 13.5 | m | 13.500 |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 13.500 |  |
| 203 | KNR 9-31 |  | Izolacja rurociągów śr.20 mm otulinami 20mm | m |  |  |  |
| d.3. | 0109-01 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 30.6 | m | 30.600 |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 30.600 |  |
| 204 | KNR 9-31 |  | Izolacja rurociągów śr.16 mm otulinami 20mm | m |  |  |  |
| d.3. | 0109-01 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 150.2 | m | 150.200 |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 150.200 |  |
| 205 | KNR-W 2- |  | Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do | szt. |  |  |  |
| d.3. | 15 0116-07 |  | zaworów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym z tworzy- |  |  |  |  |
| 1 |  |  | wa o śr. zewnętrznej 20 mm |  |  |  |  |
|  |  |  | 37 | szt. | 37.000 |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 37.000 |  |
| 206 | KNR 2-15 |  | Próba szczelności instalacji wodociągowych w budynkach mieszkalnych | m |  |  |  |
| d.3. | 0110-02 |  | (rurociąg o śr.do 150 mm) |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2.4+28.1+13.5+30.6+150.2 | m | 224.800 |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 224.800 |  |
| 207 | KNR-W 2- |  | Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych | m |  |  |  |
| d.3. | 15 0128-02 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 224.8 | m | 224.800 |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 224.800 |  |
| 208 | KNP 07 |  | Dezynfekcja i płukanie przewodów wodociągowych o śr. 100 mm | odc. |  |  |  |
| d.3. | 0116-02.01 |  |  | 200 m |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 | odc. | 2.000 |  |  |
|  |  |  |  | 200 m |  |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |  |
| 209 | KNR-W 2- |  | Baterie umywalkowe jednouchwytowe z dwoma zaworami o śr. nominal- | szt. |  |  |  |
| d.3. | 15 0137-03 |  | nej 15 mm |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 8 | szt. | 8.000 |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 8.000 |  |
| 210 | KNR-W 2- |  | Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o śr. nominalnej 15 mm | szt. |  |  |  |
| d.3. | 15 0137-09 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 5 | szt. | 5.000 |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 5.000 |  |
| 211 | KNR-W 2- |  | Baterie zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm | szt. |  |  |  |
| d.3. | 15 0137-02 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 1 | szt. | 1.000 |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |  |
| 212 | KNR-W 2- |  | Zawory czerpalne o śr. nominalnej 20 mm | szt. |  |  |  |
| d.3. | 15 0135-02 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 1 | szt. | 1.000 |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |  |
| 3.2 |  |  | KANALIZACJA SANITARNA |  |  |  |  |
| 213 | KNR 2-01 |  | Ręczne kopanie rowów o głębokości do 0.6 m i szer. dna do 1.0 m w | m |  |  |  |
| d.3. | 0701-1101 |  | gruncie kat. III |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 35.7 | m | 35.700 |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 35.700 |  |
| 214 | KNR 2-02 |  | Podkłady betonowe C8/10 na podłożu gruntowym - układanie rur na pod- | m3 |  |  |  |
| d.3. | 1101-01 |  | budowie betonowej |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 0.4*0.1*35.7 | m3 | 1.428 |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 1.428 |  |
| 215 | KNR-W 2- |  | Rurociągi z HDPE kanalizacyjne o śr. 160 mm w gotowych wykopach, | m |  |  |  |
| d.3. | 15 0203-09 |  | wewnątrz budynków |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 7.1+0.8+11.5+1.9+1.1+4.6 | m | 27.000 |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 27.000 |  |
| 216 | KNR-W 2- |  | Rurociągi z HDPE kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, | m |  |  |  |
| d.3. | 15 0203-08 |  | wewnątrz budynków |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 0.9+7.8 | m | 8.700 |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 8.700 |  |
| 217 | KNR-W 2- |  | Wpusty podłogowe o śr. 50 mm | szt. |  |  |  |
| d.3. | 15 0216-01 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | analogia |  | 1 | szt. | 1.000 |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |  |
| 218 | KNR 2-15 |  | Montaż rurociągów z PP-HT o śr. 110 mm na ścianach z łączeniem meto- | m |  |  |  |
| d.3. | 0205-04 |  | dą wciskową |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 13.0+0.7+13.0+1.3+0.6+13.0+1.3+2.3+0.5+2.8+0.4 | m | 48.900 |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 48.900 |  |
| 219 | KNR 2-15 |  | Montaż rurociągów z PP-HT o śr. 75 mm na ścianach z łączeniem meto- | m |  |  |  |
| d.3. | 0205-03 |  | dą wciskową |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 2.2+13.0+2.3 | m | 17.500 |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 17.500 |  |
| 220 | KNR 2-15 |  | Montaż rurociągów z PP-HT o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem meto- | m |  |  |  |
| d.3. | 0205-02 |  | dą wciskową |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 3.0+0.6+1.1+3.3+0.5+3.0+1.0+1.4+1.1+1.3+0.6+0.9 | m | 17.800 |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 17.800 |  |
| 221 | KNR 2-15 |  | Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfi- | szt. |  |  |  |
| d.3. | 0208-05 |  | kowanego PP-HT o śr. 110 mm wraz z deklowaniem |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 8 | szt. | 8.000 |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 8.000 |  |
| 222 | KNR 2-15 |  | Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfi- | szt. |  |  |  |
| d.3. | 0208-03 |  | kowanego PP-HT o śr. 50 mm wraz z deklowaniem |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 15 | szt. | 15.000 |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 15.000 |  |
| 223 | KNR-W 2- |  | Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" | kpl. |  |  |  |
| d.3. | 15 0233-03 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 7 | kpl. | 7.000 |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 7.000 |  |
| 224 | KNR-W 2- |  | Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" NPS | kpl. |  |  |  |
| d.3. | 15 0233-03 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 1 | kpl. | 1.000 |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |  |
| 225 | KNR-W 2- |  | Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem | kpl. |  |  |  |
| d.3. | 15 0230-02 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 7 | kpl. | 7.000 |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 7.000 |  |
| 226 | KNR-W 2- |  | Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem NPS | kpl. |  |  |  |
| d.3. | 15 0230-02 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 1 | kpl. | 1.000 |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |  |
| 227 | KNR-W 2- |  | Brodziki natryskowe z kabiną | kpl. |  |  |  |
| d.3. | 15 0232-02 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 5 | kpl. | 5.000 |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 5.000 |  |
| 228 | KNR-W 2- |  | Zlewozmywaki jednokomorowe z blachy na ścianie | szt. |  |  |  |
| d.3. | 15 0229-04 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 1 | szt. | 1.000 |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |  |
| 3.3 |  |  | INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA |  |  |  |  |
| 229 | KNR 7-07 |  | Węzeł ciepła - Rozdzielacze z pompą obiegową, sterowana elektronicznie | kpl. |  |  |  |
| d.3. | 0101-01 |  | wraz z amortyzatorami, szafą sterowniczą i kompletem materiałów monta- |  |  |  |  |
| 3 | analogia |  | żowych, zasobnik c.w.u. 400dm3 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 | kpl. | 1.000 |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |  |
| 230 | KNR-W 2- |  | Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 32 mm o | m |  |  |  |
| d.3. | 15 0111-03 |  | połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - |  |  |  |  |
| 3 | z.o.2.5. |  | PP-R Stabi PN20 32x5,4 |  |  |  |  |
|  | 9901 |  | 2*(5.5+2.5) | m | 16.000 |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 16.000 |  |
| 231 | KNR-W 2- |  | Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 25 mm o | m |  |  |  |
| d.3. | 15 0111-02 |  | połączeniach zaciskanych, na posadzkach w budynkach mieszkalnych - |  |  |  |  |
| 3 | z.o.2.5. |  | podłoże z betonu żwirowego - PE-RT/AL/PE-RT 25x2,5 z izolacją PE |  |  |  |  |
|  | 9901 |  | 2*7.9 | m | 15.800 |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 15.800 |  |
| 232 | KNR-W 2- |  | Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o | m |  |  |  |
| d.3. | 15 0111-01 |  | połączeniach zgrzewanych, na posadzkach w budynkach mieszkalnych - |  |  |  |  |
| 3 | z.o.2.5. |  | podłoże z betonu żwirowego - PE-RT/AL/PE-RT 20x2,0 z izolacją PE |  |  |  |  |
|  | 9901 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2*(1.0+1.4+1.2) | m | 7.200 |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 7.200 |  |
| 233 | KNR-W 2- |  | Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 16 mm o | m |  |  |  |
| d.3. | 15 0111-01 |  | połączeniach zgrzewanych, na posadzkach w budynkach mieszkalnych - |  |  |  |  |
| 3 | z.o.2.5. |  | podłoże z betonu żwirowego - PE-RT/AL/PE-RT 16x2,0 z izolacją PE |  |  |  |  |
|  | 9901 |  | 2*(11.8+3.4+2.1+3.4+0.3+4.1+7.4+7.4+6.8+7.5+2.1+3.0+3.4+2.1+6.6+ | m | 236.800 |  |  |
|  |  |  | 7.5+1.8+0.6+3.2+0.3+0.3+3.1+0.3+0.3+3.0+0.3+2.7+7.0+1.4+0.6+2.1+ |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.2+2.3+0.3+1.7+0.9+1.1) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 236.800 |  |
| 234 | KNR 0-34 |  | Izolacja rurociągów śr.32 mm otulinami PE - jednowarstwowymi gr.20 mm | m |  |  |  |
| d.3. | 0101-11 |  | (N) |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 16 | m | 16.000 |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 16.000 |  |
| 235 | KNR 2-15 |  | Dodatkowe nakłady na wykonanie obustronnych podejść do urządzeń o | kpl. |  |  |  |
| d.3. | 0108-02 |  | śr. 20 mm |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 32 | kpl. | 32.000 |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 32.000 |  |
| 236 | KNR-W 2- |  | Grzejniki stalowe płytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 | szt. |  |  |  |
| d.3. | 15 0418-07 |  | mm - grzejnik stalowy płytowy z zawiesiem szynowym 22/600/400 |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 2 | szt. | 2.000 |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |  |
| 237 | KNR-W 2- |  | Grzejniki stalowe płytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 | szt. |  |  |  |
| d.3. | 15 0418-07 |  | mm - grzejnik stalowy płytowy z zawiesiem szynowym 22/600/520 |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 13 | szt. | 13.000 |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 13.000 |  |
| 238 | KNR-W 2- |  | Grzejniki stalowe płytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 | szt. |  |  |  |
| d.3. | 15 0418-07 |  | mm - grzejnik stalowy płytowy z zawiesiem szynowym 22/600/600 |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 2 | szt. | 2.000 |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |  |
| 239 | KNR-W 2- |  | Grzejniki stalowe płytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 | szt. |  |  |  |
| d.3. | 15 0418-07 |  | mm - grzejnik stalowy płytowy z zawiesiem szynowym 22/600/720 |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 5 | szt. | 5.000 |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 5.000 |  |
| 240 | KNR-W 2- |  | Grzejniki stalowe płytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 | szt. |  |  |  |
| d.3. | 15 0418-07 |  | mm - grzejnik stalowy płytowy z zawiesiem szynowym 22/600/800 |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 1 | szt. | 1.000 |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |  |
| 241 | KNR-W 2- |  | Grzejniki stalowe płytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 | szt. |  |  |  |
| d.3. | 15 0418-07 |  | mm - grzejnik stalowy płytowy z zawiesiem szynowym 22/600/920 |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 1 | szt. | 1.000 |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |  |
| 242 | KNR-W 2- |  | Grzejniki stalowe płytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 | szt. |  |  |  |
| d.3. | 15 0418-07 |  | mm - grzejnik stalowy płytowy z zawiesiem szynowym 22/600/1000 |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 1 | szt. | 1.000 |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |  |
| 243 | KNR-W 2- |  | Grzejniki stalowe płytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 | szt. |  |  |  |
| d.3. | 15 0418-07 |  | mm - grzejnik stalowy płytowy z zawiesiem szynowym 22/600/1120 |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 1 | szt. | 1.000 |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |  |
| 244 | KNR-W 2- |  | Grzejniki stalowe płytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 | szt. |  |  |  |
| d.3. | 15 0418-07 |  | mm - grzejnik stalowy płytowy z zawiesiem szynowym 22/600/1200 |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 1 | szt. | 1.000 |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |  |
| 245 | KNR-W 2- |  | Grzejniki stalowe płytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 | szt. |  |  |  |
| d.3. | 15 0418-07 |  | mm - grzejnik stalowy płytowy z zawiesiem szynowym 22/600/1320 |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 1 | szt. | 1.000 |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |  |
| 246 | KNR-W 2- |  | Grzejnik łazienkowy | szt. |  |  |  |
| d.3. | 15 0425-03 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 4 | szt. | 4.000 |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 4.000 |  |
| 247 | KNR-W 2- |  | Podwójne przyłącze grzejnikowe do grzejników (dolnozasilanych) z odcię- | kpl. |  |  |  |
| d.3. | 15 0429-01 |  | ciem, kątowe, miękkouszczelniane, przyłącze z możliwością odcięcia |  |  |  |  |
| 3 | analogia |  | grzejników |  |  |  |  |
|  |  |  | 32 | kpl. | 32.000 |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 32.000 |  |
| 248 | KNR 0-35 |  | Głowice grzejnikowe | szt. |  |  |  |
| d.3. | 0215-04 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | analogia |  | 32 | szt. | 32.000 |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 32.000 |  |
| 249 | KNR-W 2- |  | Próby szczelności instalacji c.o. z rur w budynkach niemieszkalnych | m |  |  |  |
| d.3. | 15 0406-02 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | Przedmiar dodatkowy |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 | próba |  | 1.000 |  |
|  |  |  | 16.0+15.8+7.2+236.8 | m | 275.800 |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 275.800 |  |
| 250 | KNR-W 2- |  | Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorą- | urz. |  |  |  |
| d.3. | 15 0436-01 |  | co) |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 32 | urz. | 32.000 |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 32.000 |  |