IZP.272.5.2022

SPECYFIKACJA WYPOSAŻENIA (CZĘŚĆ 4)

Nazwa zadania:

Modernizacja krytycznej infrastruktury w szpitalu w Ustrzykach Dolnych jako niezbędny element jego restrukturyzacji.

Część. 1.

Modernizacja infrastruktury piętra I oraz pietra V w szpitalu w Ustrzykach Dolnych.

Część. 2.

Dostawa i montaż sterylizatora przelotowego wraz z wyposażeniem.

myjnia dezynfektor do narzędzi, myjnia ultradźwiękowa, zgrzewarka rotacyjna z wbudowaną drukarką jednowierszową, pistolet do mycia lub suszenia z zestawem końcówek, meble wykonane ze stali nierdzewnej

Część 3. Dostawa i montaż agregatu i stacji transformatorowej

Część 4. Dostawa i montaż endoskopu

| Videogastroskop (HDTV)- 2 szt |
| --- |
|  | Średnica kanału roboczego – 3,2 mm | Tak |  |
|  | Szerokość wziernika – 9,8 mm | Tak |  |
|  | Kąt zagięcia: Góra/dół: 210/120 stopni Lewo/prawo: 120/120 stopni | Tak |  |
|  | Chip CMOS | Tak |  |
|  | Chip w końcówce endoskopu | Tak |  |
|  | Wbudowane diody LED o temperaturze barwy 5000K | Tak |  |
|  | Wbudowany mikrochip informacyjny zawierający informację o typie, numerze seryjnym oraz wersji oprogramowania wideoendoskopu z pamięcią ustawień balansu bieli ze stałym ustawieniem soczewki względem wylotu kanału biopsyjnego co daje stałość kierunku wyjścia narzędzia endoskopowego | Tak |  |
|  | Kąt obserwacji – 140 st. z funkcją zoom sterowaną przyciskiem na rękojeści endoskopu | Tak |  |
|  | Wlot kanału biopsyjnego typu Luer do mocowania narzędzi oraz śluz roboczych | Tak |  |
|  | Wyposażony w kanał wodny typu Water Jet | Tak |  |
|  | Zawór testera szczelności w konektorze | Tak |  |
|  | 4 przyciski dowolnie programowalne znajdujące się na rękojeści endoskopu z możliwością niezależnej rejestracji zdjęć i filmów | Tak |  |
|  | Dostęp funkcji zoom z przycisku powiększenia umieszczonej na rękojeści endoskopu | Tak |  |
|  | System głębi ostrości min 3-100mm | Tak |  |
|  | Długość robocza min 1050mm | Tak |  |
|  | Obsługa trybu pracy w wąskich pasmach światła | Tak |  |
|  | System z podłączeniem do procesora i źródła światła za pomocą jednego konektora z funkcją rotacji o min 180 stopni (dla zabezpieczenia endoskopu przed skręceniem) | Tak |  |
|  | Konektor nie wymagający zabezpieczenia przez zanurzeniem (ochronnych kapturów) | Tak |  |
|  | Przewód łączący konektor z rękojeścią wyposażony w gumowy kompensator naprężeń | Tak |  |
|  | Rękojeść endoskopu z oznaczeniem modelu endoskopu w możliwością rozbudowy o system oznakowania kodem paskowym do systemu rejestracji procesów mycia | Tak |  |
|  | Konektor do endoskopu z umieszczonym rokiem produkcji endoskopu, numerem seryjnym oraz nazwą producenta | Tak |  |
|  | Tryb obrazowania w filtracji optyczno-cyfrowej dla GOPP | Tak |  |
|  | Kompatybilność z funkcją naświetlania laserowego | Tak |  |
|  | Możliwość obrazowania w wąskich pasmach światła w filtracji 6 zakresów widma | Tak |  |
|  | Aparat w pełni zanurzalny bez nakładek uszczelniających na konektorze łączącym z procesorem | Tak |  |
|  | Możliwość mycia i dezynfekcji automatycznie w środkach chemicznych różnych producentów (załączyć listę) | Tak |  |
|  | Możliwość sterylizacji gazowej tlenkiem etylenu lub sterylizacji plazmowej | Tak |  |
|  | Długość całkowita min 1366 mm | Tak |  |
|  | Stopień ochrony przed porażeniem elektrycznym typ BF | Tak |  |
|  | Stopień ochrony przed wodą IPX7 | Tak |  |
|  | Końcówka dystalna wyposażona w diody LED | Tak |  |
|  | Konstrukcja endoskopu bezświatłowodowa | Tak |  |
|  | Współpraca z oferowanym torem wizyjnym | tak |  |
|  | Wyposażenie: Olejek silikonowy do uszczelek zaworu – kpl szt Zawór ssący wielorazowy – 1 kpl Zawór woda powietrze wielorazowy – 1 kpl Komplet uszczelek do zaworu ssącego – 1 kpl Komplet uszczelek do zaworu woda/powietrze – 1 kpl Komplet wielorazowych zaworów wlotowych kanału biopsyjnego – 1 kpl Szczotka czyszcząca kanał roboczy – kpl Adaptery do ręcznego mycia aparatu – 1 kpl Ręczny medyczny tester szczelności – 1 kpl |  |  |
| Videokolonoskop (HDTV)- 1 szt |
|  | Średnica kanału roboczego – 3,8 mm | Tak |  |
|  | Szerokość wziernika– 13,2 mm | Tak |  |
|  | Chip CMOS | Tak |  |
|  | Chip w końcówce endoskopu | Tak |  |
|  | Wbudowane diody LED o temperaturze barwy 5000K | Tak |  |
|  | Dzielona sztywność wziernika w 3 odcinkach wyposażona w technologię zapewniającą optymalne przeniesienie momentu sił skrętnej wzdłuż osi sondy z głowicy kontrolnej endoskopu na końcówkę zdalną, co umożliwia kontrolę podczas wprowadzania wideokolonoskopu w trakcie procedur endoterapeutycznych ułatwiająca wprowadzanie do jelita | Tak |  |
|  | Kąt obserwacji – 140 st. z funkcją zoom z przycisku endoskopu z rękojeści endoskopu | Tak |  |
|  | Wlot kanału biopsyjnego typu Luer | Tak |  |
|  | Złącze konektora kanału Water Jet typu Luer | Tak |  |
|  | Zawór testera szczelności w konektorze | Tak |  |
|  | 4 przyciski dowolnie programowalne znajdujące się na rękojeści endoskopu | Tak |  |
|  | Dostęp do pełnej regulacji wycięcia pasma światła z przycisku regulacji powiększenia umieszczonej na rękojeści endoskopu | Tak |  |
|  | System głębi ostrości min 3-100mm | Tak |  |
|  | Długość robocza min. 1500mm | Tak |  |
|  | Obsługa trybu pracy w wąskich pasmach światła | Tak |  |
|  | Kanał płuczący WaterJet – gniazdo zintegrowane z konektorem do procesora | Tak |  |
|  | System z podłączeniem do procesora i źródła światła za pomocą jednego konektora z funkcją rotacji o min 180 stopni (dla zabezpieczenia endoskopu przed skręceniem) | Tak |  |
|  | Konstrukcja endoskopu bezświatłowodowa | Tak |  |
|  | Konektor nie wymagający zabezpieczenia przez zanurzeniem (ochronnych kapturów) | Tak |  |
|  | Przewód łączący konektor z rękojeścią wyposażony w gumowy kompensator naprężeń | Tak |  |
|  | Rękojeść endoskopu z oznaczeniem modelu endoskopu w możliwością rozbudowy o system oznakowania kodem paskowym do systemu rejestracji procesów mycia | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o tryb obrazowania w filtracji optyczno-cyfrowej dla dolnego odcinka przewodu pokarmowego | Tak |  |
|  | Tryb obrazowania w wąskich pasmach światła w filtracji min 6 zakresów widma | Tak |  |
|  | Aparat w pełni zanurzalny bez nakładek uszczelniających na konektorze łączącym z procesorem | Tak |  |
|  | Możliwość mycia i dezynfekcji automatycznie w środkach chemicznych różnych producentów (załączyć listę) | Tak |  |
|  | Możliwość sterylizacji gazowej tlenkiem etylenu lub sterylizacji plazmowej | Tak |  |
|  | Długość całkowita co najmniej 1816mm | Tak |  |
|  | Stopień ochrony przed porażeniem elektrycznym BF | Tak |  |
|  | Wyposażenie: Olejek silikonowy do uszczelek zaworu – kpl szt Zawór ssący wielorazowy – 1 kpl Zawór woda powietrze wielorazowy – 1 kpl Komplet uszczelek do zaworu ssącego – 1 kpl Komplet uszczelek do zaworu woda/powietrze – 1 kpl Komplet wielorazowych zaworów wlotowych kanału biopsyjnego – 1 kpl Szczotka czyszcząca kanał roboczy – kpl Adaptery do ręcznego mycia aparatu – 1 kpl |  |  |
| Tor wizyjny – 1 szt |
|  | Procesor wizyjny: |  |  |
|  | Funkcja uwydatnienia naczyń krwionośnych i struktury tkanek dla wszystkich oferowanych endoskopów | Tak |  |
|  | Rozdzielczość sygnału wideo min 1920x1080p | Tak |  |
|  | Wyjścia/wejścia typu: Min: 1 x DVI-D (do podłączenia monitora medycznego lub archiwizacji HD) 1 x DVI do podłączenia zewnętrznego sygnału (PIP) 1x VGA 9 lub 15 pin na 4 x BNC (R,G,B, Sync) 1x Y/C (S-VHS) do podłączenia systemu archiwizacji SD 4 x USB do podłączenia pamięci zewnętrznej (min dwa umieszczone na panelu przednim) 2 x wyjście sygnału sterującego przesyłaniem zdjęć i filmów SD/HD | Tak |  |
|  | Wyjście komunikacyjne RJ45 | Tak |  |
|  | Funkcja maksymalnej, stałej ekspozycji światła przypisana do klawisza na panelu przednim do uwidocznienia końcówki endoskopu przez powłoki skórne (m.in. dla procedury PEG) | tak |  |
|  | Minimalne informacje (dane badania) – wyświetlane na ekranie monitora: - data badania - czas badania - stoper - imię i nazwisko pacjenta - ID pacjenta - wiek pacjenta - nazwa użytkownika (lekarza) - Imię i nazwisko pacjenta - nazwa placówki (szpitala) | Tak |  |
|  | Funkcja ZOOM min 2x w regulacji co 0,01x | Tak |  |
|  | Pełne menu procesora w języku polskim (ustawienia oraz wpisywanie pacjenta) | Tak |  |
|  | Możliwość wyświetlania niezależnie 2 obrazów na ekranie głównym (m.in. ruchomy + PIP) | Tak |  |
|  | Możliwość wyświetlania ekranu pomocniczego na ekranie monitora bez zasłonięcia ekranu głównego badania | Tak |  |
|  | Możliwość wyświetlania ekranu pomocniczego na ekranie monitora z podglądem zapisanych zdjęć | Tak |  |
|  | Możliwość wyświetlania na ekranie monitora podglądu z zapisanych sekwencji wideo | Tak |  |
|  | Możliwość obrazowania w różnych pasmach światła | Tak |  |
|  | Wycięcie min 6 zakresów pasma światła (min. pasma czerwonego, zielonego, niebieskiego) | Tak |  |
|  | Dowolna programowalność wszystkich funkcji procesora na min 4 przyciski endoskopów (w tym rejestracja zdjęć i filmów) | Tak |  |
|  | Możliwość zapisania dowolnej funkcji procesora (min. rejestracja zdjęć, filmów, wycięcia pasma światła, regulacja kontrastu, przesłony irysowej) na min 1 klawisz sterujący na panelu przednim procesora | Tak |  |
|  | Pompa insuflacyjna z min pięciostopniową regulacja pracy (0,1,2,3,4,5) | Tak |  |
|  | Przepływ pompy insuflacyjnej regulowany do 7,2 l/min | Tak |  |
|  | Wyposażony w butelkę wodną o pojemności min 200 ml. | Tak |  |
|  | Funkcja obrazowania w stopniach - detekcji (3 stopnie) - zarysu tkanki (3 stopnie) - weryfikacji zmiany (3 stopnie) | Tak |  |
|  | Możliwość zaprogramowania min 3 funkcji obrazowania na panelu przednim) dla diagnostyki G(D)OPP | Tak |  |
|  | Funkcja wyostrzenia powierzchniowego umożliwiająca wyostrzenie drobnych struktur poprzez wyostrzenie miejscowego kontrastu jasno-ciemno. | Tak |  |
|  | Funkcja wyostrzenia nieprawidłowości poprzez wyostrzenie składnika niebieskiego obszarów, które mają mniejsze natężenie luminancji, wytwarzana dla koloru żywych błon śluzowych poprzez dodanie koloru niebieskiego do obrazów struktur, które są trudne do wizualnego rozpoznania przy użyciu normalnej funkcji wyostrzenia | Tak |  |
|  | Regulacja kontrastu w min 3 stopniach | Tak |  |
|  | Możliwość zapamiętania min 1000 zabiegów w pamięci urządzenia | Tak |  |
|  | Możliwość zaprogramowania czasu funkcji wyboru stop klatki w min 3 zakresach | Tak |  |
|  | Rejestracja zdjęć na pamięci USB z przodu lub z tyłu procesora w formacie bezstratnym PNG o stopniu kompresji max 10% i skompresowanym JPG o stopniu kompresji min 80% | Tak |  |
|  | Licznik podłączeń danego endoskopu do procesora (licznik indywidualny dla każdego endoskopu) | Tak |  |
|  | Podłączenie endoskopu do procesora za pomocą jednego konektora | Tak |  |
|  | Gniazdo do endoskopu z zabezpieczeniem przed wypadnięciem endoskopu podczas badania | Tak |  |
|  | Zewnętrzna klawiatura sterująca funkcjami procesora ze złączem typu USB | Tak |  |
|  | Możliwość podłączenia 2 przycisków nożnego do sterowania funkcjami procesora | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o moduł sterowania bezprzewodowego przesyłaniem zdjęć i filmów do systemu archiwizacji | Tak |  |
|  | Dotykowy panel sterujący wyposażony w funkcję sterowania dotykowego za pomocą 2 palców (panel pojemnościowy) | Tak |  |
|  | Programowanie funkcji sterowania procesorem, wyświetlanych i dostępnych z dotykowego panelu | Tak |  |
|  | Bezpośredni dostęp z panelu dotykowego do funkcji: Zoom Kontrast Wyostrzenie obrazu Wycięcie pasma światła Regulacja pompy Eksport zdjęcia do USB Marker kątnicy Nagrywanie sekwencji wideo | Tak |  |
|  | Regulacja oświetlenia z panelu dotykowego | Tak |  |
|  | Pompa wbudowana w urządzenie o regulowanym ciśnieniu w zakresie min. 45-70 kPa | Tak |  |
|  | Zintegrowane z endoskopem źródło światła LED o gwarancji pracy min 2000 godzin | tak |  |
|  | Układ regulacji jasności z minimum 3 ustawieniami: ręczne, uśrednione, szczytowe | Tak |  |
|  | Możliwość regulacji ręcznej oświetlania w min 10 stopniach | Tak |  |
|  | Możliwość regulacji barwy czerwonej w min 10 stopniach | Tak |  |
|  | Możliwość regulacji barwy niebieskiej w min 10 stopniach | Tak |  |
|  | Automatyczny balans bieli (balans bieli na wyposażeniu) | Tak |  |
|  | Możliwość zapisania min 50 pacjentów w menu wewnętrznym procesora wizyjnego | Tak |  |
|  | Zasilanie 230-240V, 50-60 Hz, 200Va | Tak |  |
|  | Warunki pracy: Temperatura otoczenia 10-40 st. C Wilgotność względna: 30-85% Ciśnienie: 700-1060 hPa | Tak |  |
|  | Wyposażenie: |  |  |
|  | Monitor medyczny – przekątna min 32 cale z matrycą LED | Tak |  |
|  | Kąt widzenia min 178 stopni | Tak |  |
|  | Zewnętrzny transformator napięcia | Tak |  |
|  | Kompatybilność z oferowanym procesorem za pomącą złącza DVI-D lub HD-SDI | Tak |  |
|  | Min 300 cd/m2 | Tak |  |
|  | Kontrast min 800:1 | Tak |  |
|  | Dotykowy panel sterujący | Tak |  |
|  | Standard Vesa | Tak |  |
| Wózek do zestawów endoskopowych – 1 szt |
|  | Podstawa jezdna z blokadą 4 kół | Tak |  |
|  | 4 koła skrętne na każdej krawędzi wózka | Tak |  |
|  | Możliwość ustawienia zestawu do wideo endoskopii | Tak |  |
|  | Centralna listwa zasilająca z min 3 gniazdami | Tak |  |
|  | Wysięgnik do mocowania monitora | Tak |  |
|  | Teleskopowy wieszak na endoskopy | Tak |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie min 50 Kg | Tak |  |
|  | Wieszak endoskop z możliwością montażu z lewej lub prawej strony wózka | Tak |  |
|  | Waga wózka do 70 Kg | Tak |  |
|  | Wysuwana szuflada na klawiaturę sterującą funkcjami procesora | Tak |  |
|  | Pompa zapewniająca możliwość spłukiwania wodą poprzez dodatkowy kanał videoendoskopów oraz poprzez kanał roboczy | Tak |  |
|  | Pompa wodna perystaltyczna dająca możliwość regulacji prędkości przepływu za pomocą potencjometru – regulacja w min 10 stopniach | Tak |  |
|  | Możliwość ustawienia na półce wózka endoskopowego | Tak |  |
|  | Zbiornik płynu – min. 1 litr (autoklawowalny) | Tak |  |
|  | Pompa 3 rolkowa | Tak |  |
|  | Uruchamianie pracy pompy z przycisków endoskopu (możliwość zaprogramowania) | Tak |  |
|  | Możliwość obsługi przyciskiem nożnym | Tak |  |
|  | Myjnia – dezynfektor endoskopów – 1 szt |  |
|  | Możliwość mycia i dezynfekcji 2 endoskopów w niezależnych komorach | Tak |  |
|  | Możliwość niezależnego mycia i dezynfekcji w trybie asynchronicznym (konstrukcja modułowa) | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o kolejne niezależne moduły | Tak |  |
|  | 2 niezależne pokrywy do każdej komory osobno | Tak |  |
|  | 2 niezależne wyświetlacze, programatory oraz testery szczelności do każdej komory osobno | Tak |  |
|  | Możliwość stosowania środków myjących różnych producentów | Tak |  |
|  | Możliwość stosowania środków zarówno wielo lub jednorazowego użytku | Tak |  |
|  | Automatyczny proces mycia i dezynfekcji | Tak |  |
|  | Dezynfekcja w obiegu zamkniętym | Tak |  |
|  | Możliwość pracy na środkach opartych na kwasie nadoctowym | Tak |  |
|  | W ramach procesu mycia i dezynfekcji automatyczna realizacja następujących procesów dla każdej z komór: - faza mycia wstępnego, - faza mycia za pomocą środka enzymatycznego (detergentu), - faza płukania enzymatycznego, - faza środka dezynfekującego, - faza płukania za pomocą środka dezynfekującego, - faza przedmuchiwania/suszenia (przedmuchiwane są wszystkie kanały endoskopu) | Tak |  |
|  | Możliwość dowolnego zaprogramowania czasów realizacji poszczególnych procesów w tym mycia, dezynfekcji , przedmuchu | Tak |  |
|  | Możliwość zaprogramowania 4 indywidualnych programów mycia (niezależnie dla każdej komory mycia) | Tak |  |
|  | Funkcja testowania szczelności mytego endoskopu podczas całego cyklu mycia, przyłącze testera szczelności zamontowane wewnątrz komory myjącej (niezależnie dla każdej komory mycia) | Tak |  |
|  | Klawiatura dotykowa oraz wyświetlacz LCD do programowania procesów mycia oraz wyświetlania komunikatów (niezależnie dla każdej komory mycia) | Tak |  |
|  | Komunikaty wyświetlane w języku polskim | Tak |  |
|  | Myjnia wyposażona w 2 drukarki dokumentujące przebieg procesu mycia i dezynfekcji (niezależnie dla każdej komory mycia) | Tak |  |
|  | 2 zbiorniki na środek dezynfekcyjny wykonany z tworzywa kwasoodpornego | Tak |  |
|  | 2 zbiorniki na koncentrat dezynfekcyjny wykonany z tworzywa sztucznego o pojemności | Tak |  |
|  | Wbudowane 2 zbiorniki na wodę | Tak |  |
|  | 2 zbiorniki na detergent | Tak |  |
|  | Pełna współpraca z oferowanymi oraz posiadanymi endoskopami bez konieczności adaptacji przyłączy (EG-290Kp, EC-380Fk2p) | Tak |  |
|  | System niezależnych pomp dozujących działających oddzielnie (niezależnie dla każdej komory mycia) | Tak |  |
|  | Myjnia wyposażona w 2 lampy UV stale zanurzone w 2 niezależnych zbiornikach wodnych co powoduje stałe uzdatnianie wody | Tak |  |
|  | Wymiary max 90x75x105cm (szer. X dl. X wys.), Waga max 180kg | Tak |  |
|  | Urządzenie spełniające normę EN ISO 15883-1, EN ISO 15883-4 (załączyć potwierdzenie producenta) | Tak |  |
| Szafa do przechowywania endoskopów + stół do badań endoskopowych - 1 szt |
|  | Szafa na 6 endoskopów elastycznych z system uchwytów dla kolonoskopów i gastroskopów. | Tak |  |
|  | Podwójne drzwi z zamkiem dla każdych drzwi | Tak |  |
|  | Uchwyty do otwierania drzwi wykonane ze stali nierdzewnej | Tak |  |
|  | Możliwość regulacji rozstawu wieszaków | Tak |  |
|  | Wieszaki wykonane ze stali nierdzewnej | Tak |  |
|  | Taca ociekowa | Tak |  |
|  | Zestaw gąbek ochronnych na końcówkę dystalną endoskopu – 50szt | Tak |  |
|  | Kolor do wyboru z palety RAL – przy zamówieniu | Tak |  |
|  | Malowana proszkowo | Tak |  |
|  | Pełne drzwi bez elementów szklanych | Tak |  |
|  | System uchwytów dla endoskopów typu bezświatłowodowego i światłowodowego – uchwyty w dolnej części komory bez konieczności skręcania endoskopu | Tak |  |
|  | Uchwyty wykonane ze stali nierdzewnej | Tak |  |
|  | Miękkie wygłuszenie tylnej ściany z elementów miękkich dla bezpieczeństwa endoskopów. | Tak |  |
|  | Wbudowany system automatycznej wentylacji (wbudowany kompresor) z osobnym wyłącznikiem | Tak |  |
|  | Stół do badań, sterowany elektrycznie pilotem, nośność min 150 kg | Tak |  |
| System archiwizacji badań – 1 szt |  |
|  | System archiwizacji badań endoskopowych o poniższych parametrach: | Tak |  |
|  | Rejestracja obrazów (zdjęci filmów) z niezależnych przycisków sterujących endoskopu (baza danych) | Tak |  |
|  | Możliwość umieszczenia graficznego loga placówki na raporcie z badania | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o bezprzewodową rejestrację obrazów (zdjęci filmów) | Tak |  |
|  | udostępnianie wyników z wizyty na CD/DVD/e-mail/Pen Drive | Tak |  |
|  | Zapis raportów w formacie *.pdf | Tak |  |
|  | Możliwość podłączenia do oferowanego procesora wizyjnego | Tak |  |
|  | Generowanie szablonów oceny badań | Tak |  |
|  | Współpraca z posiadanym procesorem obrazu EPK-100p | Tak |  |